| אביב תשס"ב 1/10/2002 | הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב |
| --- | --- |

ארגון ותכנות המחשב (את"מ) 234118

בחינת מועד ב'

שם משפחה: _____________________

שם פרטי: _______________________

ת. זהות: ________________________

הנחיות:

- משך הבחינה – 3 שעות

- בבחינה שלפניכם 10 עמודים כולל דף זה. בדקו זאת.

- בבחינה 4 שאלות אשר משקלן מפורט. יש לענות על כולן.

- את התשובות יש לכתוב על הטופס הבחינה ובמקומות המיועדים לכך בלבד.

- כתבו בקצרה. כל המאריך גורע!

- כל חומר עזר מותר מלבד מחשבים ניידים ומחשבונים.

בהצלחה

| נקודות | משקל | שאלה |
| --- | --- | --- |
|  | 22 | 1 |
|  | 35 | 2 |
|  | 21 | 3 |
|  | 22 | 4 |
|  | סה"כ |

שאלה 1:   (22 נקודות)

חלק א':   (8 נקודות)

השאלה עוסקת בקוד שמשנה את עצמו בזמן ריצה.

הערה: בתשובות חשוב להבדיל בין מספר הפעמים שפקודת ה-branch תתבצע לבין מספר הקפיצות שיתבצעו ע"י הפקודה.

בהינתן קטע הקוד הבא:

clc			; Clear Carry

inc	brnch

loop:	mov	#006200, r0

brnch:	bcc	loop

halt

- (4 נק')
כמה פעמים תתבצע הפקודה BCC ?      __________

- (4 נק')
מה יהיה הערך של r0 אחרי ביצוע קטע הקוד ? (יש לציין ערך אוקטאלי)  __________

חלק ב':   (14 נקודות)

- (3 נק') 
מלא את החסר בקטע הקוד הבא על מנת שבסופו תמשיך הריצה החל מהתווית label אמ"מ לפני הקוד הזה הדגלים C, V ו- N  ב- PSW היו דלוקים, אחרת הריצה תעצור (תתבצע פקודה halt).

____   .+6

____   .+4

____    label

halt

label:	…..

- (11 נק') 
נתון קטע הקוד הבא:

mov	#055555, r0

clr	r1

mov	#16., 	r2	; Number 16 is decimal !

loop:	asl	r0

ror	r1

sob	r2, loop

הערה:  שימו לב לאופן פעולת הפקודה ROR. כל הסיביות של האופרנד זזות מקום אחד ימינה כאשר הביט הנמוך נטען לביט C של ה-PSW והערך הקודם של הביט C נכנס לביט הגבוה של האופרנד.

- (5 נק') 
מה יהיה ערכו של הרגיסטר r1 בסוף ביצוע קטע הקוד ?   (יש לציין ערך אוקטאלי)

- (6 נק')
רוצים להחליף את המספר 055555 שבשורה הראשונה של הקוד במספר אחר, כך שהמספר הזה יהיה גם הערך הסופי של האוגר r1. מהי התכונה שמספר כזה צריך לקיים ?

שאלה 2:   (35 נקודות)

מחשב PDP-XP  זהה בכל למחשב PDP-11 פרט לשינויים הבאים:

- ניסיון לבצע פקודה מכתובת אי-זוגית A יבצע:

- PC ( PC + 1

- (התוכן של הבית בכתובת A)PC ( PC + 2 *

כלומר, נתייחס לבית המוצבע ע"י ה- PC כמספר ב- 2`s complement בתחום
 [-12810, 12710] ונעדכן את ה- PC בהתאם למספר זה של מילים יחסית לכתובת המילה שאחרי הבית A , כאילו בוצעה פקודת branch המופיעה בכתובת A - 1 .

- כל פקודות ה- branch  מבוטלות ( חוץ מ-SOB ). ניסיון לבצע branch כלשהו יגרור ביצוע פסיקת תוכנה שהווקטור שלה הוא בכתובת 408.

      - (4 נק')
השלם את השורות הריקות כך שהקוד הבא ( ב- PDP-XP ) יבצע קפיצה לכתובת 1020 תוך שימוש בתכונות ה- PDP-XP. אין להשתמש בפקודה JMP.

.   =   torg   +   1000

____  pc

.byte	0

_________

      - (6 נק')
מעוניינים לממש את פקודת BLO ב- PDP-XP ללא שימוש בפקודות branch ע"י שימוש
ב- EMT . קידוד הפקודה יהיה:   emt xxx   כאשר xxx הוא ה-offset המתאים לפקודות ה-BLO. השלם את שגרת השירות של EMT המתוארת להלן:

. = torg   +   30

.word	emtrap

.word	340

.   =   torg   +   1000

emtrap: 	mov	________,   -(sp)	; Duplicate PSW on the stack

bic 	________,   (sp)	; Get the carry flag

sub 	________,   (sp)	; Modify return address

rtt

      - (4 נק')
השלם את המימוש של פקודת BVC xxx ב- PDP-XP  (בהסתמך על קיום פקודת BLO מהסעיף הקודם). הקוד משתמש בפקודה MFPS הטוענת את ה- PSW ליעד הנתון. הפקודה COM (Complement) הופכת את כל הסיביות של האופרנד. כמו כן ניתן להניח שאין צורך לשמור על ערכי הדגלים:

mfps		-(sp)	; Push PSW to stack

com		________

___		(sp)

asr		(sp)+	; Copy LSB to Carry

emt		xxx

      - (8 נק')
השלם את המימוש הבא של BLOS xxx ב- PDP-XP תחת הנחות הסעיף הקודם:

mfps	-(sp)			; Push PSW to stack

mov	(sp),   -(sp)

___	(sp)

___	(sp)

bis	(sp)+,   ________	; LSB = C ( Z – the branch condition

___	(sp)+			; Copy LSB to Carry

emt	xxx

      - (3 נק')
האם ניתן לממש ב- PDP-XP את כל פקודות ה- branch של PDP-11 באמצעות ה- EMT מסעיף 2 ? אם כן, נמק. אם לא, תן/י דוגמא נגדית.

      - (10 נק')
נניח שקיימת ב- PDP-XP שגרה בשם brcc אשר מקבלת במחסנית קידוד של פקודת branch ב- PDP-11, בה במקום ה-offset, חלקה הנמוך הוא הבית הנמוך של ה-PSW המתאים. השגרה קובעת את דגל ה-Carry כך ש- C=1 אמ"מ פקודת ה- branch תקפוץ, ואינה משפיעה  על הרגיסטרים.
השלם את הקוד הבא כך שפקודות ה-branch ( למעט SOB ) יעבדו ב- PDP-XP בדיוק כמו ב-PDP-11.

.   =   torg   +   40

.word	__________

.word	340

. = torg + 2000

brtrap:	mov	(sp),   -(sp)

sub	#2,   (sp)

mov	@0(sp),   (sp)

bic	________,   (sp)

mov	4(sp),   -(sp)

bic	________,   (sp)

bis	2(sp),   (sp)

jsr	pc,   brcc	; Get condition code

sbc	________	; Modify return address

add	#4,   ________

rtt

שאלה 3:   (21 נקודות)

מחשב PDP-NT זהה בכל למחשב PDP-11 פרט לשינוי הבא: פקודת SOB מבוטלת. ניסיון לבצע SOB יגרור ביצוע פסיקת תוכנה שהוקטור שלה הוא בכתובת 448.

בכדי לממש את פקודת ה-SOB במחשב החדש, כתבו המתכנתים שגרת שירות של פסיקה 448.

השגרה פועלת באופן הבא:

            - שומרת את כל הרגיסטרים במחסנית

            - מחשבת את מספר הרגיסטר בו משתמשת הפקודה-SOB

            - מקטינה את ערכו של אותו הרגיסטר במחסנית

            - במידת הצורך מחשבת את כתובת היעד לקפיצה

            - משחזרת את כל הרגיסטרים מהמחסנית

השלם את הקוד הבא לשם מימוש פקודת SOB ב- PDP-NT כדי שהמנגנון יעבוד כפי שתואר באלגוריתם הנ"ל.

הערה:    הפקודה ASH s, Rn מבצעת פעולת הזזה (Arithmetic Shift) של הערך שבתוך  Rn ל-s סיביות. אם s  - מספר שלילי, מתבצעת הזזה ימינה, כלומר הערך של Rn מתעדכן לפי הנוסחה: Rn ← Rn * 2s

.   =   torg   +   44

.word	________

.word	340

.   =   torg   +   5000

sobvec:  	sub	________,   (sp)

mov	r5,   -(sp)

mov	r4,   -(sp)

mov	r3,   -(sp)

mov	r2,   -(sp)

mov	r1,   -(sp)

mov	r0,   -(sp)

mov	________,    r0	; Get SOB instruction

mov	r0,   r1

add	#2,  ________	; Advance PC in stack

ash	#-5,   r0	; Shift right for 5 bits

bic	________,   r0	; Get the stack position of the SOB register

add	sp,   r0

dec	(r0)

beq	nojump

asl	r1

bic	________,   r1	; Get branch offset in bytes

sub	r1,   14(sp)	; Update pc in stack

nojump:	mov	(sp)+,   r0	; Restore registers

mov	(sp)+,   r1

mov	(sp)+,   r2

mov	(sp)+,   r3

mov	(sp)+,   r4

mov	(sp)+,   r5

________

שאלה 4:   (22 נקודות)

כל הסעיפים מתייחסים לתכנית הבאה:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | . = torg + 2000 main: mov pc, sp tst -(sp) mov #7, -(sp) jsr pc, sub1 mov (sp)+, r0 halt ;####################################### sub1: mov r0, -(sp) mov r1, -(sp) mov r2, -(sp) mov 10(sp), r0 mov #200, r1 clr r2 loop: asr r0 bcc next add r1, r2 next: asr r1 tst r0 bne loop mov r2, 10(sp) mov (sp)+, r2 mov (sp)+, r1 mov (sp)+, r0 rts pc |
| --- | --- |

- (3 נק')
מלאו את הטבלה המתארת את הפרמטרים שהשגרה sub1 מקבלת כקלט ואופן העברתם. אם לדעתכם מספר הפרמטרים קטן ממספר השורות בטבלה, תשאירו שורות ריקות.

| By value / By address | שיטת העברה | פרמטר |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |

- (4 נק')
איזה ערך יכיל האוגר r0 בסיום התכנית? (יש לציין ערך אוקטאלי)

- (4 נק')
נניח כי מחליפים את השורה מספר 6 בשורה הבאה:       mov #125,  -(sp). 
איזה ערך יכיל האוגר r0 בסיום התכנית?  (יש לציין ערך אוקטאלי)

- (6 נק')
הסבר בקצרה את אופן פעולת השגרה sub1, תחת ההנחה כי היא מקבלת קלטים בטווח של 0-25510.

- (5 נק')
נניח כי מחליפים את שורה 18 בשורה הבאה:  mov #100000, r1.  האם השגרה sub1 עדיין מתפקדת באופן תקין (כפי שהסברת בסעיף הקודם), תחת ההנחה כי השגרה sub1 יכולה לקבל כקלט כל מספר בגודל מילה? הסבר את תשובתך.