| חורף תשס"ב פברואר 2002 | הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב |
| --- | --- |

ארגון ותכנות המחשב (את"מ) 234118

בחינת מועד א'

שם משפחה:_________________________________

שם פרטי:___________________________________

מס' סטודנט:_________________________________

הנחיות:

- משך הבחינה – 3 שעות

- בבחינה שלפניכם 12 עמודים כולל דף זה. בדקו זאת.

- בבחינה 4 שאלות אשר משקלן מפורט. יש לענות על כולן.

- את התשובות יש לכתוב על הטופס הבחינה ובמקומות המיועדים לכך בלבד.

- כתבו בקצרה. כל המאריך גורע!

- כל חומר עזר מותר.

בהצלחה

| נקודות | משקל | שאלה |
| --- | --- | --- |
|  | 22 | 1 |
|  | 18 | 2 |
|  | 30 | 3 |
|  | 30 | 4 |
|  | סה"כ |

שאלה 1:  גישות לזיכרון (22 נק')

סעיף א': גישות לזיכרון (12 נק')

נתונות חמש פקודות של PDP-11. עליך לציין בטבלה עבור כל אחת מהפקודות את כל הכתובות בזיכרון שמתבצעת גישה אליהן תוך כדי ביצוע מחזור הפקודה. עבור כל כתובת שמתבצעת אליה גישה ציין האם הגישה היא קריאה ( R ) או כתיבה ( W ).

- יש לכתוב את הכתובות לפי סדר ביצוע הגישה אליהן.

- כל פקודה מתבצעת בנפרד ואינה תלויה בפקודות אחרות.

- ערכי רגיסטרים וכתובות רלבנטיות לפני ביצוע כל אחת מהפקודות נתונים בטבלה שלהלן

- כל ערך לא נתון של רגיסטר או זיכרון הוא אפס.

| רגיסטר/כתובת | תוכן |
| --- | --- |
| PC | 1000 |
| SP | 700 |
| R0 | 3000 |
| 3000 | 2000 |

לדוגמה:

| mov #2000, (r0) | 1000 | 1002 | 3000 |  |  |  |  | כתובת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | R | W |  |  |  |  | R/W |

| mov (pc)+, (pc) |  |  |  |  |  |  |  | כתובת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R/W |
| a: add #1000, a+2 |  |  |  |  |  |  |  | כתובת |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R/W |
| add #10, #20 |  |  |  |  |  |  |  | כתובת |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R/W |
| jmp @-(r0) |  |  |  |  |  |  |  | כתובת |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R/W |
| rts r0 |  |  |  |  |  |  |  | כתובת |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R/W |

סעיף ב': (10 נק')

קטע הקוד שלהלן מתחיל מכתובת 1000.תוכן האוגרים לפני ביצוע הקוד:

| R0 | 0 |
| --- | --- |
| R1 | 0 |
| R2 | 0 |
| R3 | 1000 |
| PC | 1000 |

- loop:	mov	(pc)+,r2

- add 	r3,r1

- mov 	r2,(r3)

- inc 	r0

- cmp 	r0, #3

- ble 	loop

- halt

- (6 נק')
מה התוכן של הרגיסטר R1 בשורה 7 לפני ביצוע ה-halt  ?  ציין ערך אוקטאלי:

- (4 נק')
תן/י 2 פקודות נוספות בעלות opcode שונה השקולות לפקודה rts pc בלי לפגוע בנכונות התוכנית. מצב הדגלים ב-PSW בסיום הפקודה איננו חשוב.


1.  __________________________ 


2.  __________________________

שאלה 2:  חידות (18 נקודות)

שאלה זו מתיחסת למודל קשר יע"מ (CPU) – זכרון כללי כפי שנלמד בכתה.

בכל השאלות, אלא אם מצוין אחרת,  סמן את התשובה הנכונה ביותר.

כל השאלות במשקל שווה של 3 נקודות.

- מהו/מהם תפקידו/יו של ה- SFS ?

- לאפשר לזכרון לדעת מתי היע"מ מעונין לקרוא ממנו

- חוצץ המייצג את קוד השגיאה אם קרתה בפעולת קריאה/כתיבה

- היע"מ מציין באמצעותו לזכרון איזה פעולה הוא מבקש לעשות (קריאה או כתיבה)

- כל התשובות א- ג אינן נכונות

- כל התשובות א- ג נכונות

- מה צריך להיות רוחב הקו (בביטים) בין ה- SFS ליע"מ (CPU) ב- PDP-11 ?

- 1

- 2

- 4

- 8

- 16

- אף תשובה אינה נכונה

- מהו/מהם תפקידו/יו של ה- MDR ב- PDP-11 ?

- חוצץ המאחסן את כתובת המילה הנקראת מהזכרון

- חוצץ המאחסן את תוכן המילה הנכתבת לזכרון

- חוצץ המאחסן את תוכן המילה הנקראת או נכתבת מ/אל הזכרון

- כל התשובות א- ג אינן נכונות

- כל התשובות א- ג נכונות

- מה צריך להיות רוחב הקו בין ה MDR לזכרון  ב- PDP-11 ?

- 8 bit

- 16 bit

- 1 bit

- 4 words

- אף תשובה אינה נכונה

- מה צריך להיות רוחב הקו בין ה MAR לזכרון ב- PDP-11 ?

- 16 bit

- 32 bit

- 1 Byte

- 1 bit

- 15 bits

- אף תשובה אינה נכונה

- מה כיוון העברת המידע בין הזכרון ליע"מ (CPU) דרך ה- MAR ב- PDP-11 ?

- CPU ( MAR ( Memory

- CPU ( MAR ( Memory

- CPU ( MAR ( Memory

- CPU ( MAR ( Memory

- כל התשובות א- ד אינן נכונות

- כל התשובות א- ד נכונות

שאלה 3:  פסיקות (30 נקודות)

כל הסעיפים מתייחסים לתוכנית הבאה:

- tks=177560

- tkb=177562

- tps=177564

- tpb=177566

- cls=177546

- .=torg+2000

- main:	mov	pc, sp

- tst 	-(sp)

- mov	#input, @#60

- mov	#200, @#62

- mov 	#clock, @#100

- mov	#300, @#102

- mov	#101, @#tks

- mov	#100, @#cls

- clr 	r0

- loop:	wait

- br	loop

- stop:	halt

- ;#######################################################

- input:	mov 	@#tkb, r1

- bic 	#177600, r1

- cmp 	r1, #'0

- blt 	label1

- cmp 	r1, #'9

- bgt	label1

- movb	#1, flag

- inc	@#tks

- br	label2

- label1:	mov	#stop, (sp)

- label2:	rti

- ;#######################################################

- clock:	dec 	ticks

- bne 	return

- mov 	quantum, ticks

- tstb	flag

- beq	return

- jsr	pc, output

- return:	rti

- ;#######################################################

- output:	clr	r0

- div	#10, r0         ; Note: this number is in octal base

- add	#60, r0

- add	#60, r1

- chk1:   	tstb	@#tps

- bpl 	chk1

- mov 	r0, @#tpb

- chk2:	tstb	@#tps

- bpl 	chk2

- mov 	r1, @#tpb

- clrb	flag

- rts	pc

- ;#######################################################

- quantum:	.word 60.

- ticks:	.word 60.

- flag:	.byte 0

לגבי שלוש השאלות הבאות ציין כן/לא/לא ידוע. אין צורך בהסבר.

  - (2 נק') 
האם במשך 5 דקות מתחילת ריצת התוכנית התרחשו במערכת פסיקות שעון?

- כן

- לא

- לא ידוע

  - (2 נק') 
האם במשך 5 דקות מתחילת ריצת התוכנית התרחשו במערכת פסיקות מדפסת?

- כן

- לא

- לא ידוע

## (2 נק') 
האם במשך 5 דקות מתחילת ריצת התוכנית התרחשו במערכת פסיקות מקלדת?

- כן

- לא

- לא ידוע

  - (3 נק') 
מה יקרה אם נחליף את הסדר בין שורות 54 ו- 55 ?

  - (3 נק')
מה תדפיס התוכנית אם המשתמש יקיש תו "1" ?

  - (3 נק')
תאר בקצרה את אופן פעולתה של התוכנית.

  - (3 נק')
האם תוכנית תתחיל להדפיס מייד אחרי קבלת הקלט? אם לא, אחרי כמה זמן ובמה זה תלוי?

  - (3 נק')
מה התנאי לעצירה של התוכנית (ביצוע פקודה HALT)?

  - (3 נק')
מה תדפיס התוכנית אם משתמש יקיש תו "1" ואחרי זה תו "0" ? האם תגובת התוכנית תלויה בזמן ההקלדה ?

  - (2 נק')
להלן מספר תחליפים לפקודה בשורה 27. לגבי כל אחד מהם ציין האם תשתנה התנהגותה של התוכנית. אם התשובה היא כן, תסביר בקצרה מה השינוי ולמה הוא מתרחש.

add #1, @#tks

- אין שינוי

- יש שינוי:



 
mov #1, @#tks

- אין שינוי

- יש שינוי:

  - (4 נק')
איך תשתנה התנהגותה של התוכנית אם נחליף פקודה בשורה 39 ב-  div #10. ,r0 (הפעם 10 דסימלי).

שאלה 4:  קישור וטעינה (30 נקודות)

בכיתה נלמדה לעומק שיטת הקישור הידועה כשיטת הקישור הסטטית. בשיטה זו כל התוכנית נטענת לפני תחילת הביצוע ע"י מערכת ההפעלה. לשיטה זו יש מספר חיסרונות, לכן פותחו שיטות קישור אחרות ע"מ להתגבר על אותם חיסרונות.

שיטות קישור דינמי מותירות את החיבור הסופי של חלקי התוכנה לשלבים יותר מאוחרים. נדון כאן בשיטה נוספת:

טעינה של שגרות תוך כדי ריצת התוכנית לפי הצורך, וקישורן לשאר חלקי התוכנית.

שימ/י לב כי בשיטה זו הקישור לשיגרה subr מתבצע רק כאשר השיגרה subr מתבצעת לראשונה.

להלן קוד של תוכנית בשפת הסף של PDP-11. הקוד מכיל שני חלקים: תוכנית משתמש (main) ומשגר (dispatcher) המקושר לתוכנית בקישור סטטי.

הקריאות לשגרות שנטענות דינאמית נעשות בשני צעדים, דרך טבלת קפיצה (jump table). בתחילה, כל כניסה בטבלה מקפיצה אל המשגר עצמו. מטרתו של המשגר לטעון באופן דינמי כל פונקציה חדשה, הנחוצה לתוכנית לפני הפעם הראשונה שנעשה בה שימוש. לצורך הטעינה משתמש המשגר בשיגרה בשם load (שהקוד שלה לא ניתן כאן). שיגרה זו מקבלת כפרמטר במחסנית את המספר הסידורי של הפונקציה הנדרשת, מקצה מקום בזיכרון (בקריאה הראשונה), טוענת לשם את הפונקציה מן הדיסק (בעזרת מערכת ההפעלה) ומחזירה למשגר במחסנית (במקום הפרמטר) את כתובת התחלת הפונקציה הנטענת.

- ;--------------------------------- USER PROGRAM --------------------------------

- . = torg + 2000

- main:	mov	pc, sp

- tst	-(sp)

- jsr	pc, f1

- jsr	pc, f1

- jsr	pc, f2

- jsr	pc, f2

- jsr	pc, f3

- halt

- ;--------------- DISPATCHER LINKED TO USER PROGRAM -------------

- dispatcher:

- sub	#4, (sp)

- mov	(sp), -(sp)

- sub	#table, (sp)

- asr	(sp)

- ___	___

- jsr	pc, load

- mov	jump, @2(sp)

- add	#2, 2(sp)

- mov	(sp), @2(sp)

- sub	#2, 2(sp)

- tst	(sp)+

- ___	___

- jump:	jmp	@#0

- table:

- f0:	jsr	pc, dispatcher

- f1:	jsr	pc, dispatcher

- f2:	jsr	pc, dispatcher

- f3:	jsr	pc, dispatcher

- f4:	jsr	pc, dispatcher

…….

f100:	jsr	pc, dispatcher

- (4 נק')
השלם את שתי השורות החסרות בקוד של המשגר.

- (5 נק')
הסבר בקצרה מה מתבצע בשורות 14 - 17

- (6 נק')
הסבר בקצרה מה מתבצע בשורות 19 - 21

- (5 נק')
רוצים שגם הפונקציות הנטענות באופן דינמי תוכלנה להשתמש בפונקציות אחרות של התוכנית, דרך אותו משגר. למשל, הפונקציה f1 תוכל לקרוא ל f2. תאר את השינויים הנדרשים אם בכלל.

- (5 נק')
הסבר/י למה באתחול טבלת הקפיצה, ישנה הוראת jsr ולא jmp ?

- (5 נק')
מה יקרה אם בשורה  19  (mov jump, @2(sp)) ייכתב האופרנד השני כ-“2(sp)” ?  נמק בקצרה !