| אביב תשס"ב 1/10/2002 | הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב |
| --- | --- |

ארגון ותכנות המחשב (את"מ) 234118

בחינת מועד ב'

הפתרון הרשמי

הנחיות:

- משך הבחינה – 3 שעות

- בבחינה שלפניכם 10 עמודים כולל דף זה. בדקו זאת.

- בבחינה 4 שאלות אשר משקלן מפורט. יש לענות על כולן.

- את התשובות יש לכתוב על הטופס הבחינה ובמקומות המיועדים לכך בלבד.

- כתבו בקצרה. כל המאריך גורע!

- כל חומר עזר מותר מלבד מחשבים ניידים ומחשבונים.

בהצלחה

| נקודות | משקל | שאלה |
| --- | --- | --- |
|  | 22 | 1 |
|  | 35 | 2 |
|  | 21 | 3 |
|  | 22 | 4 |
| 100 | סה"כ |

שאלה 1:   (22 נקודות)

חלק א':   (8 נקודות)

השאלה עוסקת בקוד שמשנה את עצמו בזמן ריצה.

הערה: בתשובות חשוב להבדיל בין מספר הפעמים שפקודת ה-branch תתבצע לבין מספר הקפיצות שיתבצעו ע"י הפקודה.

בהינתן קטע הקוד הבא:

clc			; Clear Carry

inc	brnch

loop:	mov	#006200, r0   ;#006200 = ASR R0

brnch:	bcc	loop

halt

- (4 נק')
כמה פעמים תתבצע הפקודה BCC ?            9   פעמים

- (4 נק')
מה יהיה הערך של r0 אחרי ביצוע קטע הקוד ?  (יש לציין ערך אוקטאלי)      r0  =  14

חלק ב':   (14 נקודות)

- (3 נק') 
מלא את החסר בקטע הקוד הבא על מנת שבסופו תמשיך הריצה החל מהתווית label אמ"מ לפני הקוד הזה הדגלים C, V ו- N  ב- PSW היו דלוקים, אחרת הריצה תעצור (תתבצע פקודה halt).

bcc  .+6

bpl   .+4

bvs  label

halt

label: 	…….

- (11 נק') 
נתון קטע הקוד הבא:

mov	#055555, r0

clr	r1

mov	#16., 	r2	; Number 16 is decimal !

loop:	asl	r0

ror	r1

sob	r2, loop

הערה:  שימו לב לאופן פעולת הפקודה ROR. כל הסיביות של האופרנד זזות מקום אחד ימינה כאשר הביט הנמוך נטען לביט C של ה-PSW והערך הקודם של הביט C נכנס לביט הגבוה של האופרנד.

- (5 נק') 
מה יהיה ערכו של הרגיסטר r1 בסוף ביצוע קטע הקוד ?   (יש לציין ערך אוקטאלי)

r1 = 133332 = - 044446

- (6 נק')
רוצים להחליף את המספר 055555 שבשורה הראשונה של הקוד במספר אחר, כך שהמספר הזה יהיה גם הערך הסופי של האוגר r1. מהי התכונה שמספר כזה צריך לקיים ?

# PALINDROME

שאלה 2:   (35 נקודות)

מחשב PDP-XP  זהה בכל למחשב PDP-11 פרט לשינויים הבאים:

- ניסיון לבצע פקודה מכתובת אי-זוגית A יבצע:

- PC ( PC + 1

- (התוכן של הבית בכתובת A)PC ( PC + 2 *

- כלומר, נתייחס לבית המוצבע ע"י ה- PC כמספר ב- 2`s complement בתחום
 [-12810, 12710] ונעדכן את ה- PC בהתאם למספר זה של מילים יחסית לכתובת המילה שאחרי הבית A , כאילו בוצעה פקודת branch המופיעה בכתובת 1 – A .

- כל פקודות ה- branch  מבוטלות ( חוץ מ-SOB ). ניסיון לבצע branch כלשהו יגרור ביצוע פסיקת תוכנה שהווקטור שלה הוא בכתובת 408.

      - (4 נק')
השלם את השורות הריקות כך שהקוד הבא ( ב- PDP-XP ) יבצע קפיצה לכתובת 1020 תוך שימוש בתכונות ה- PDP-XP.

.   =   torg   +   1000

inc	pc

.byte	0

.byte	6

      - (6 נק')
מעוניינים לממש את פקודת BLO ב- PDP-XP ללא שימוש בפקודות branch ע"י שימוש
ב- EMT . קידוד הפקודה יהיה:   emt xxx   כאשר xxx הוא ה-offset המתאים לפקודות ה-BLO. השלם את שגרת השירות של EMT המתוארת להלן:

. = torg   +   30

.word	emtrap

.word	340

.   =   torg   +   1000

emtrap: 	mov	2(sp),   -(sp)	; Duplicate PSW on the stack

bic 	#177776,   (sp)	; Get carry flag

sub 	(sp)+,   (sp)	; Modify return address

rtt

      - (4 נק')
השלם את המימוש של פקודת BVC xxx ב- PDP-XP  (בהסתמך על קיום פקודת BLO מהסעיף הקודם). הקוד משתמש בפקודה MFPS הטוענת את ה- PSW ליעד הנתון. הפקודה COM (Complement) הופכת את כל הסיביות של האופרנד. כמו כן ניתן להניח שאין צורך לשמור על ערכי הדגלים:

mfps	-(sp)	; Push PSW to stack

com	(sp)

asr	(sp)

asr	(sp)+	; Copy LSB to Carry

emt	xxx

      - (8 נק')
השלם את המימוש הבא של BLOS xxx ב- PDP-XP תחת הנחות הסעיף הקודם:

mfps	-(sp)	; Push PSW to stack

mov	(sp),   -(sp)

asr	(sp)

asr	(sp)

bis	(sp)+,   (sp)	; LSB = C ( Z – the branch condition

asr	(sp)+	     ; Copy LSB to Carry

emt	xxx

      - (3 נק')
האם ניתן לממש ב- PDP-XP את כל פקודות ה- branch של PDP-11 באמצעות ה- EMT מסעיף 2 ? אם כן, נמק. אם לא, תן/י דוגמא נגדית.
כן. נשתמש במחסנית לאחסן עותקים של ה-PSW ונשתמש בפקודות הלוגיות לחישוב האם יש לבצע קפיצה. אז נשתמש ב-ASR לטעון את התנאי ל-Carry ואז נבצע את ה-branch ע"י EMT.

      - (10 נק')
נניח שקיימת ב- PDP-XP שגרה בשם brcc אשר מקבלת במחסנית קידוד של פקודת branch ב- PDP-11, בה במקום ה-offset, חלקה הנמוך הוא הבית הנמוך של ה-PSW המתאים. השגרה קובעת את דגל ה-Carry כך ש- C=1 אמ"מ פקודת ה- branch תקפוץ, ואינה משפיעה  על הרגיסטרים.
השלם את הקוד הבא כך שפקודות ה-branch ( למעט SOB ) יעבדו ב- PDP-XP בדיוק כמו ב-PDP-11.

.   =   torg   +   40

.word	brtrap

.word	340

. = torg + 2000

brtrap:	mov	(sp),   -(sp)

sub	#2,   (sp)

mov	@0(sp),   (sp)

bic	#377,   (sp)

mov	4(sp),   -(sp)

bic	#177400,   (sp)

bis	2(sp),   (sp)

jsr	pc,   brcc	; Get condition code

sbc	4(sp)	; Modify return address

add	#4,   sp

rtt

שאלה 3:   (21 נקודות)

מחשב PDP-NT זהה בכל למחשב PDP-11 פרט לשינוי הבא: פקודת SOB מבוטלת. ניסיון לבצע SOB יגרור ביצוע פסיקת תוכנה שהוקטור שלה הוא בכתובת 448.

בכדי לממש את פקודת ה-SOB במחשב החדש, כתבו המתכנתים שגרת שירות של פסיקה 448.

השיגרה פועלת באופן הבא:

            - שומרת את כל הרגיסטרים במחסנית

            - מחשבת את מספר הרגיסטר בו משתמשת הפקודה-SOB

            - מקטינה את ערכו של אותו הרגיסטר במחסנית

            - במידת הצורך מחשבת את כתובת היעד לקפיצה

            - משחזרת את כל הרגיסטרים מהמחסנית

השלם את הקוד הבא לשם מימוש פקודת SOB ב- PDP-NT כדי שהמנגנון יעבוד כפי שתואר באלגוריתם הנ"ל.

הערה:    הפקודה ASH s, Rn מבצעת פעולת הזזה (Arithmetic Shift) של הערך שבתוך  Rn ל-s סיביות. אם s  - מספר שלילי, מתבצעת הזזה ימינה, כלומר הערך של Rn מתעדכן לפי הנוסחה: Rn ← Rn * 2s

.   =   torg   +   44

.word	sobvec

.word	340

.   =   torg   +   5000

sobvec:  	sub	#2,   (sp)

mov	r5,   -(sp)

mov	r4,   -(sp)

mov	r3,   -(sp)

mov	r2,   -(sp)

mov	r1,   -(sp)

mov	r0,   -(sp)

mov	@14(sp),    r0	; Get SOB instruction

mov	r0,   r1

add	#2,  14(sp)	; Advance PC in stack

ash	#-5,   r0	; Shift right for 5 bits

bic	#177761,   r0	; Get the stack position of the SOB register

add	sp,   r0

dec	(r0)

beq	nojump

asl	r1

bic	#177600,   r1	; Get branch offset in bytes

sub	r1,   14(sp)	; Update pc in stack

nojump:	mov	(sp)+,   r0	; Restore registers

mov	(sp)+,   r1

mov	(sp)+,   r2

mov	(sp)+,   r3

mov	(sp)+,   r4

mov	(sp)+,   r5

rti / rtt

שאלה 4:   (22 נקודות)

כל הסעיפים מתייחסים לתכנית הבאה:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | . = torg + 2000 main: mov pc, sp tst -(sp) mov #7, -(sp) jsr pc, sub1 mov (sp)+, r0 halt ;####################################### sub1: mov r0, -(sp) mov r1, -(sp) mov r2, -(sp) mov 10(sp), r0 mov #200, r1 clr r2 loop: asr r0 bcc next add r1, r2 next: asr r1 tst r0 bne loop mov r2, 10(sp) mov (sp)+, r2 mov (sp)+, r1 mov (sp)+, r0 rts pc |
| --- | --- |

- (3 נק')
מלאו את הטבלה המתארת את הפרמטרים שהשגרה sub1 מקבלת כקלט ואופן העברתם. אם לדעתכם מספר הפרמטרים קטן ממספר השורות בטבלה, תשאירו שורות ריקות.

| By value / By address | שיטת העברה | פרמטר |
| --- | --- | --- |
| By Value | במחסנית | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |

- (4 נק')
איזה ערך יכיל האוגר r0 בסיום התכנית?  (יש לציין ערך אוקטאלי)
3408

- (4 נק')
נניח כי מחלפים את השורה מספר 6 בשורה הבאה:       mov #125,  -(sp). 
איזה ערך יכיל האוגר r0 בסיום התכנית? (יש לציין ערך אוקטאלי)
2528

- (5 נק')
הסבר בקצרה את אופן פעולת השגרה sub1, תחת ההנחה כי היא מקבלת קלטים בטווח של 0-25510.
השגרה מחזירה את היפוך סדר הביטים של פרמטר הקלט.

- (5 נק')
נניח כי מחליפים את שורה 18 בשורה הבאה:  mov #100000, r1.  האם השגרה sub1 עדיין מתפקדת באופן תקין (כפי שהסברת בסעיף הקודם), תחת ההנחה כי השגרה sub1 יכולה לקבל כקלט כל מספר בגודל מילה? הסבר את תשובתך.
השגרה לא תפעל באופן תקין על קלט כללי (בן 16 ביטים), כי הפקודה asr שבשורה 23 שומרת על הסימן, והמספר 1000008 הוא מספר שלילי. הפתרון לבעיה (לא דרוש): להחליף את הפקודה ASR  שבשורה 23 בפקודה ROR, ואז השגרה תפעל עבור כל מספר בן 16 ביטים.