| אביב תשס"ב 8/7/2002 | הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב |
| --- | --- |

ארגון ותכנות המחשב (את"מ) 234118

בחינת מועד א'

הפתרון הרשמי

הנחיות:

- משך הבחינה – 3 שעות

- בבחינה שלפניכם XXX עמודים כולל דף זה. בדקו זאת.

- בבחינה 4 שאלות אשר משקלן מפורט. יש לענות על כולן.

- את התשובות יש לכתוב על הטופס הבחינה ובמקומות המיועדים לכך בלבד.

- כתבו בקצרה. כל המאריך גורע!

- כל חומר עזר מותר מלבד מחשבים ניידים ומחשבונים.

בהצלחה

| נקודות | משקל | שאלה |
| --- | --- | --- |
|  | 21 | 1 |
|  | 20 | 2 |
|  | 26 | 3 |
|  | 33 | 4 |
| 100 | סה"כ |

שאלה 1:   (21 נקודות)

לפניך קטע קוד הכולל קריאה לשגרה S.  קטע הקוד הזה סוכם אברי מערך  arr שאורכו ניתן ב arr_length אל תוך רגיסטר R2, והשגרה עוזרת במאמץ. תוויות arr ו- arr_length מוגדרות במקום אחר בתוכנית.

M:	CLR	R0				S:	MOV	R0, -(SP)

CLR	R2					MOV	R1, -(SP)

MOV	arr_length, R1			MOV	(R5)+, R0

M1:	MOV	arr(R0), J+4				MOV 	(R5)+, R1

MOV	R2, J+6				ADD	R0, R1

J:	JSR	R5, S					MOV	R1, (R5)+

HALT						MOV	(SP)+, R1

HALT						MOV	(SP)+, R0

HALT						RTS 	R5

MOV 	J+10, R2

ADD	#2, R0

SOB	R1, M1

- (8 נק')
השלם את הקטעים הריקים כך שהתוכנית תעבוד נכון.

- (2 נק')
כמה פרמטרים מקבלת השגרה S : _3_____

הערה: הפרמטר השלישי הוא פרמטר הפלט, שבו השגרה S מחזירה את תוצאת החישוב. גם התשובה 2 תתקבל במידה והיא קונסיסטנטית עם הסעיפים הבאים.

- (2 נק')
איך מועבר הפרמטר הראשון (לפי סדר העברה), במידה וקיים?  הקף בעיגול את התשובה הנכונה:

doesn’t exist / in register / in common area / in line / in stack,  
if in register: what register: _______

by value / by address

- (2 נק')
איך מועבר הפרמטר השני (לפי סדר העברה), במידה וקיים?  הקף בעיגול את התשובה הנכונה:

doesn’t exist / in register / in common area / in line / in stack,  
if in register: what register: _______

by value / by address

- (2 נק')
איך מועבר הפרמטר השלישי (לפי סדר העברה), במידה וקיים?  הקף בעיגול את התשובה הנכונה:

doesn’t exist / in register / in common area / in line / in stack,  
if in register: what register: _______

by value / by address

- (2 נק')
איך מועבר הפרמטר הרביעי (לפי סדר העברה), במידה וקיים?  הקף בעיגול את התשובה הנכונה:

doesn’t exist / in register / in common area / in line / in stack,  
if in register: what register: _______

by value / by address

- (3 נק')
רוצים לשנות את השגרה כך שתעבוד עבור קריאה ע"י JSR PC, S אך השגרה צריכה להסתיים בפקודה RTS R5. השלם את קטע הקוד של השגרה החדשה. כל שורה ריקה מסמנת הוראת אסמבלי אחת בלבד.

S:	MOV	R0, -(SP)

MOV	R1, -(SP)

MOV	R5, -(SP)

MOV	6(SP), R5

MOV	(R5)+, R0

MOV 	(R5)+, R1

ADD	R0, R1

MOV	R1, (R5)+

##### MOV 	(SP)+, 4(SP)

MOV	(SP)+, R1

MOV	(SP)+, R0

RTS 	R5

שאלה 2:   (20 נקודות)

חלק א':   (11 נקודות)

הערה:  בתשובות חשוב להבדיל בין מספר הפעמים שפקודת ה-branch תתבצע לבין מספר הקפיצות שיתבצעו ע"י הפקודה.

בהינתן התוכנית הבאה:

. = torg + 1000

main:	mov	#arr,   r0

mov	#arr + 20,   r4

asl	(pc)+

loop:	mov	(r0),   r4

bne	loop

halt

. = torg + 2000

arr:	.word	0, 5, 7, 7, 3, 5, 7, 1, 5

1.   (4 נק')
כמה פעמים תתבצע הפקודה BNE ?      4    פעמים

2.   (4 נק')
מה יהיה הערך של הרגיסטר r0 אחרי ביצוע קטע הקוד ?        2006   r0    =

3.   (3 נק')
מה יהיה הערך של הרגיסטר 4r אחרי ביצוע קטע הקוד ?        2020   r4    =

חלק ב':  (9 נקודות)

חלק ב' אינו תלוי בחלק א' !!!

במחשב PDP-11 הוחלף הדגל N ב-PSW בדגל חדש הנקרא P, אשר נדלק אמ"מ תוצאת החישוב האחרון חיובית ממש. (גדולה ממש מאפס)

- (3 נק') 
מה התנאי (פונקציה בולאנית) שצריך להתקיים על הדגלים במחשב החדש על מנת שהוראת BGE תגרום להסתעפות ?

___

## V((P(Z) = 0

- (6 נק') 
רשום את השילובים של ערכי הדגלים במחשב החדש שאם יתקיימו לפני הוראה BGE, תהיה הסתעפות, ושאכן יש אפשרות שיתקיימו כתוצאה מפעולה אריתמטית בשלב מסוים של תוכנית?

| P | Z | V | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

שאלה 3:   (26 נקודות)

כל הסעיפים הבאים מתייחסים לתכנית הבאה:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | TKS = 177560 TKB = 177562 TPS = 177564 TPB = 177566 CLS = 177546 QUANTUM = 60. NSECS = 5. . = torg + 60 .word kbint .word 200 . = torg + 100 .word clkint .word 300 . = torg + 2000 main: mov pc, sp tst -(sp) mov #101, @#TKS clr @#CLS clr r0 loop: br loop stop: halt ;####################################################### kbint: mov @#TKB, r1 bic #177600, r1 cmp r1, #'q bne cont clr @0(sp) rti cont: cmpb r1, @ptr bne next1 inc ptr tstb @ptr bne next2 mov #100, r1 xor r1, @#CLS next1: mov #pass, ptr next2: inc @#TKS rti ;####################################################### clkint: dec ticks bne return mov #QUANTUM, ticks dec tout bne return mov #NSECS, tout jsr pc, print return: rti ;####################################################### print: mov #msg, r0 chk1: tstb @#TPS bpl chk1 movb (r0)+, @#TPB tstb (r0) bne chk1 rts pc ;####################################################### .even ticks: .word 60. tout: .word NSECS pass: .ascii <ATAM> .byte 0 .even ptr: .word pass msg: .byte 15, 12 .ascii <Welcome Student> .byte 0 |
| --- | --- |

בשאלות 1 – 3 סמן תשובה נכונה אחת בלבד !

- (3 נק')
איזו טענה נכונה עבור פסיקות השעון בתוכנית הנ"ל.

  - פסיקות השעון לא מתרחשות כלל בגלל הפקודה בשורה 21

  - פסיקת השעון הראשונה תתבצע באמצע עיבוד פסיקת המקלדת הראשונה

  - פסיקות השעון יכולות להתרחש לאחר לפחות ארבע פסיקות המקלדת

  - פסיקות השעון  מתרחשות ללא קשר עם אירועים אחרים בתוכנית

  - פסיקת השעון היא פסיקה ראשונה שמתבצעת בהרצת התוכנית

- (3 נק')
איזו טענה נכונה עבור פסיקות המקלדת בתוכנית הנ"ל בהנחה שהוקלד תו אחד לפחות.

  - פסיקות המקלדת לא מתרחשות כלל

  - פסיקות המקלדת מתרחשות כאשר המשתמש מקיש תו וגורמות לפסיקות המדפסת

  - פסיקת המקלדת היא הפסיקה הראשונה שמתבצעת בהרצת התוכנית

  - פסיקת המקלדת מתרחשת פעם אחת בלבד

  - פסיקות המקלדת יכולות להתרחש אחרי ביצוע כל פקודה בתוכנית

- (3 נק')
איזו טענה נכונה עבור פסיקות המדפסת בתוכנית הנ"ל.

  - פסיקות המדפסת לא מתרחשות כלל כי התוכנית לעולם לא תדפיס

  - פסיקות המדפסת לא מתרחשות כלל כי התוכנית לא משתמשת במנגנון פלט אסינכרוני

  - מובטח שפסיקות המדפסת מתרחשות לאחר מספר מסוים של פסיקות השעון

  - פסיקות המדפסת מתרחשות כתוצאה מקבלת הקלט ממשתמש

  - פסיקות המדפסת מתרחשות רק אם התקבל קלט מסוים

- (2 נק')
האם התוכנית עוצרת ? אם כן, ציין/י מהו תנאי העצירה
התכנית מסתיימת כאשר המשמש מקיש את התו ‘q’. העצירה מתבצעת ע"י איפוס המילה בכתובת החזרה משגרת שירות של פסיקת המדפסת.

- (2 נק')
האם התוכנית מבצעת את פקודת ה-HALT שבשורה 24 ?   (אין צורך בנימוק)

  - כן

  - לא

- (3 נק')
הסבר בקצרה מה מבצעת השגרה print
השגרה print מדפיסה את ההודעה: “Welcome Student”.

- (2 נק')
האם הנחיה .even בשורה 60 חיונית? הסבר בקצרה
לא. ניתן לוותר עליה כי LC נמצא בכתובת זוגית

- (2 נק')
האם הנחיה .even בשורה 65 חיונית? הסבר בקצרה
כן. הורדת ההנחיה הזו תגרום להקצאה של מילה בכתובת אי זוגית

- (6 נק')
הסבר בקצרה מה עושה התכנית.
לאחר כל פעם שהמשתמש מקליד את המילה "ATAM”, התכנית מדפיסה כל 5 שניות את ההודעה: “Welcome Student”, עד הפעם הבאה שהמשתמש יקליד את המילה ATAM.

שאלה 4:   (33 נקודות)

חלק א':   (27 נק')

לגבי כל אחד משלושת המודולים:

- השלם מעל הקווים המסומנים את שורות ההנחיה (directive).

- השלם מעל הקווים המסומנים את הקוד בשפת מכונה לאחר שלב התרגום (assembly).

- כתוב את תוכן טבלת ה-ESD.

- כתוב את תוכן טבלת ה-RLD.

000000					1		.csect   m1

000000					2		.entry   data,   pd

000000					3		.extrn   print,   input

000000					4

000000					5		TKS   =   177560

000000					6		TKB   =   177562

7

000000   012737   000000   000060	8	main:	mov	#input,   @#60

000006   012737   000101   177560	9		mov	#101,   @#TKS

000014   005767   000010			10	loop:	tst	data

000020   001775				11		beq	loop

000022   004067   177752			12		jsr	r0,   print

000026   000000				13		halt

14

000030   000000				15	data:	.blkw	1

000032   000030				16	pd:	.word	data

| ESD Symbol Type Location m1 SD 0 input ER - data LD 30 print ER - pd LD 32 | RLD Symbol Flag Location input + 2 print + 24 m1 - 24 m1 + 32 |
| --- | --- |

1		.csect   m2

2		.entry   input

3		.extrn   data

4

000000					5		MASK   =   177600

000000					6		TKS   =   177560

000000					7		TKB   =   177562

000000					8

000000   013701   177562			9	input:	mov	@#TKB,   r1

000004   042701   177600			10		bic	#MASK,   r1

000010   010137   000000			11		mov	r1,   @#data

000014   005237   177560			12		inc	@#TKS

000020   000002				13		rti

| ESD Symbol Type Location m2 SD 0 input LD 0 data ER - | RLD Symbol Flag Location data + 12 |
| --- | --- |

1		.csect   m3

2		.entry   print

3		.extrn   pd

4

000000					5		TPS   =   177564

000000					6		TPB   =   177566

000000					7

000000   105737   177564			8	print:	tstb	@#TPS

000004   100375				9		bpl	print

000006   017737   177766   177566	10		mov	@pd,   @#TPB

000014   000200				11		rts	r0

| ESD Symbol Type Location m3 SD 0 print LD 0 pd ER - | RLD Symbol Flag Location pd + 10 m3 - 10 |
| --- | --- |

חלק ב'   (6 נקודות)

התוכנית המקושרת נטענת לכתובת 1000. להלן הליסטינג של התוכנית.

000000					1		MASK   =   177600

000000					2		TKS   =   177560

000000					3		TKB   =   177562

000000					4		TPS   =   177564

000000					5		TPB   =   177566

6

000000					7		. = torg   +   1000

001000   012737   001034   000060	8	main:	mov	#input,   @#60

001006   012737   000101   177560	9		mov	#101,   @#TKS

001014   005767   000010			10	loop:	tst	data

001020   001775				11		beq	loop

001022   004067   000030			12		jsr	r0,   print

001026   000000				13	 	halt

14

001030   000000				15	data:	.blkw	1

001032   001030				16	pd:	.word	data

17

001034   013701   177562			18	input:	mov	@#TKB,   r1

001040   042701   177600			19		bic	#MASK,   r1

001044   010137   001030			20		mov	r1,   @#data

001050   005237   177560			21		inc	@#TKS

001054   000002				22		rti

23

001056   105737   177564			24	print:	tstb	@#TPS

001062   100375				25		bpl	print

001064   017737   177742   177566	26		mov	 @pd,   @#TPB

001072   000200				27		rts	r0

- (3 נק')
השלם מעל הקווים המסומנים את הקוד בשפת מכונה לאחר שלב הטעינה.

- (3 נק')
מלא את טבלת הטעינה של התוכנית

| Flag | Location |
| --- | --- |
| + | 2 |
| + | 32 |
| + | 46 |