| קיץ תשס"ב 1/10/2002 | הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב |
| --- | --- |

ארגון ותכנות המחשב (את"מ) 234118

בחינת מועד א'

שם משפחה: _____________________

שם פרטי: _______________________

ת. זהות: ________________________

הנחיות:

- משך הבחינה – שעתיים

- בבחינה שלפניכם 11 עמודים כולל דף זה. בדקו זאת.

- בבחינה 3 שאלות אשר משקלן מפורט. יש לענות על כולן.

- את התשובות יש לכתוב על הטופס הבחינה ובמקומות המיועדים לכך בלבד.

- כתוב בקצרה. כל המאריך גורע!

- כל חומר עזר מותר מלבד מחשבים ניידים ומחשבונים.

בהצלחה

| נקודות | משקל | שאלה |
| --- | --- | --- |
|  | 30 | 1 |
|  | 35 | 2 |
|  | 35 | 3 |
|  | סה"כ |

שאלה 1:   (30 נקודות)

כל הסעיפים בעלי ניקוד שווה של 3 נקודות

1. לגבי הידור (קומפילציה) ופירוש (אינטרפרטציה), איזו טענה נכונה יותר?

- שיטת ההידור  עדיפה תמיד על שיטת הפירוש .

- שיטת הפירוש עדיפה תמיד על שיטת ההידור.

- שיטת ההידור עדיפה לטווח זמן קצר, ושיטת הפירוש לטווח זמן ארוך.

- שיטת הפירוש עדיפה לטווח זמן קצר, ושיטת ההידור לטווח זמן ארוך.

2. לגבי המשפטים הבאים:

  - שפת ביניים משמשת כדי להסתיר את קוד המקור מבלי להרבות גרסאות בשפות מכונה שונות.

  - שפת ביניים משמשת כדי לאפשר בניית סימולטור למכונה עתידית.

  - שפת ביניים משמשת כדי לבטל את הצורך באינטרפרטר.

איזו טענה נכונה יותר?

- אף משפט מהמשפטים לעיל אינו נכון.

- רק אחד מהמשפטים לעיל נכון.

- משפטים (a) ו-(c) נכונים.

- משפטים (b) ו-(c) נכונים.

- כל המשפטים (a), (b) ו-(c) נכונים.

- משפטים (a) ו-(b) נכונים.

3. בניסיון לצמצם ככל האפשר את שיטות המעון השונות (על חשבון הארכת התוכנית וסיבוכה), איזו טענה נכונה יותר?

    - ניתן להסתפק בשיטת  אוגר-ישיר ושיטת מיידי.

    - ניתן להסתפק בשיטת אוגר-עקיף ושיטת אינדקס/בסיס-העתק.

    - ניתן להסתפק בשיטת מיידי ושיטת אוגר עקיף.

    - ניתן להסתפק בשיטת אוגר ישיר ושיטת אינדקס/בסיס-העתק.

4. במחשב PDP-11, מעבר להוראות הקפיצה המותנות ישנה הוראה לבקרת לולאות - sob.  הטענות הבאות מתייחסות למחשב סתמי כלשהו.  איזו נכונה יותר?

      - בשפת מכונה חייבת להיות הוראה לבקרת לולאות.

      - בשפת מכונה לא חייבת להיות הוראה לבקרת לולאות, אבל חייבת להיות הוראה כזו בשפת הסף.

      - בשפת מכונה ובשפת הסף לא חייבת להיות הוראה לבקרת לולאות, אבל אז ישנם סוגים של לולאות שלא ניתן לתרגם משפה עילית לשפת מכונה.

      - בשפת מכונה ובשפת הסף לא חייבת להיות הוראה לבקרת לולאות, ולמרות זאת ניתן לתרגם כל לולאה משפה עילית לשפת המכונה.

5. לגבי מחשב סתמי כלשהו,  איזו טענה נכונה יותר?

        - לא ניתן לממש קפיצות מותנות אלא אם ישנן סיביות CC.

        - לא ניתן לממש קפיצות מותנות אלא אם ישנן סיביות CC, או לחילופין אוגר מיוחד השומר את יעד הקפיצה.

        - לא ניתן לממש קפיצות מותנות אלא אם ישנן סיביות CC, או לחילופין צובר השומר את אחד מהערכים הנתונים להשוואה.

        - ניתן לממש קפיצות מותנות ללא סיביות CC  וללא אוגרים מיוחדים, בתנאי שההוראה מספיק גדולה.

6. במחשב X ישנם ארבעה אורכי נתונים שלמים: בית (8), חצי מלה (16), מלה (32), ומלה כפולה (64);  ושלוש  דרכי ייצוג לשלמים:  ללא סימן, עם סימן בשיטת משלים ל-1, ועם סימן בשיטת משלים ל-2.  המחשב הוא מחשב שלוש כתובות, והוראות הקפיצה המותנות כוללות בתוכן גם את נתוני ההשוואה, וגם את יעד הקפיצה.  איזו טענה נכונה יותר?

          - צריך 4*3*6 = 72 הוראות שונות  בשפת המכונה ובשפת הסף, על מנת לממש כל השוואה אפשרית.

          - צריך 4*3*4 + 4*1*2 = 56 הוראות שונות בשפת המכונה ובשפת הסף, על מנת לממש כל השוואה אפשרית.

          - צריך 4*3*4 + 4*2*2 = 64 הוראות שונות בשפת המכונה ובשפת הסף, על מנת לממש כל השוואה אפשרית.

          - צריך 4*3*4 + 4*1*2 = 56 הוראות שונות בשפת הסף (אבל פחות בשפת המכונה), על מנת לממש כל השוואה אפשרית.

          - צריך 4*3*4 + 4*2*2 = 64 הוראות שונות בשפת הסף (אבל פחות בשפת המכונה), על מנת לממש כל השוואה אפשרית.

7. איזו טענה נכונה יותר?

            - שיטת המשאל מהירה יותר משיטת הפסיקות.

            - שיטת המשאל מסובכת יותר משיטת הפסיקות.

            - שיטת המשאל אסינכרונית, ושיטת הפסיקות סינכרונית.

            - שיטת המשאל בזבזנית יותר משיטת הפסיקות.

8. לגבי מצבי המכונה משתמש (user) וגרעין (kernel), איזו טענה נכונה יותר?

              - מצבי המכונה מאפשרים לנהל את פסיקות התוכנה.

              - מצבי המכונה מאפשרים לנהל את  פסיקות החומרה.

              - מצבי המכונה מאפשרים לנהל את חלוקת הזיכרון במחשב.

              - מצבי המכונה מאפשרים לנהל מערכת הגנה במחשב.

9. לגבי המאסף, הקשר והטען, איזו טענה נכונה יותר?

                - הקשר  מכין מידע בו משתמשים המאסף והטען.

                - המאסף מכין מידע בו משתמש הטען בלבד.

                - הטען מכין מידע למאסף ולקשר.

                - המאסף מכין מידע לקשר ולטען.

10. לגבי טבלת ה-RLD, איזו טענה נכונה יותר?

- הטבלה מכילה מידע למיקום מחדש (רלוקציה) בלבד.

- הטבלה מכילה מידע לקישור  (לינקג') בלבד.

- הטבלה מכילה מידע להקצאת זיכרון (אלוקציה), קישור (לינקג') ומיקום מחדש (רלוקציה).

- הטבלה מכילה מידע לקישור (לינקג') ומיקום מחדש (רלוקציה).

שאלה 2 (35 נקודות)

כל הסעיפים בשאלה זו מתייחסים לתוכנית הבאה:

000000       1     	tks = 177560

000000       2     	tkb = 177562

000000       3     	tps = 177564

000000       4     	tpb = 177566

000000       5     	cls = 177546

6

000000       7     	. = torg + 2000

002000       8     main:	mov	pc, sp

002002       9     	tst	-(sp)

002004      10     	mov	#input, @#60

002012      11     	mov	#200, @#62

002020      12     	mov	#output, @#64

002026      13     	mov	#200, @#66

002034      14     	mov	#output, @#20

002042      15     	mov	#200, @#22

002050      16     	mov 	#clock, @#100

002056      17     	mov	#300, @#102

002064      18     	mov	#101, @#tks

002072      19     	mov	#100, @#tps

002100      20     	mov	#100, @#cls

002106      21     	mov 	#data, r0

002112      22     	mov	#'a, diff

002120      23     	sub	#'A, diff

002126      24     loop:	br	loop

002130      25     stop:	halt

26

;#######################################################

002132      27     input:	mov 	@#tkb, r1

002136      28     	bic 	#177600, r1

002142      29     	mov	r1, -(sp)

002144      30     	jsr	pc, check

002150      31     	movb	(sp)+, (r0)+

002152      32     	cmp	r0, #bound

002156      33     	blt	endI

002160      34     	movb	#1, flag

002166      35     	rti

002170      36     endI:	inc	@#tks

002174      37     	rti

38

;#######################################################

002176      39     clock:	dec 	ticks

002202      40     	bne 	endC

002204      41     	mov 	quantum, ticks

002212      42     	asrb	flag

002216      43     	bcc	endC

002220      44     	mov	#data, r0

002224      45     	iot

002226      46     endC:	rti

47

;#######################################################

002230      48     output:	cmp	r0, #bound

002234      49     	bge	endO

002236      50     	movb 	(r0)+, @#tpb

002242      51     endO:	rti

52

;#######################################################

002244      53     check:	cmp	2(sp), #'A

002252      54     	blt	notL

002254      55     	cmp	2(sp), #'z             ; Lowercase letter

002262      56     	bgt	notL

002264      57     	cmp	2(sp), #'Z             ; Uppercase letter

002272      58     	blt	upper

002274      59     	cmp	2(sp), #'a

002302      60     	bge	endP

002304      61     notL:	movb	#'*, 2(sp)

002312      62     	br	endP

002314      63     upper:  add	diff, 2(sp)

002322      64     endP:	rts	pc

65

;#######################################################

002324      66     diff:		.word 0

002326      67     quantum:	.word 60.

002330      68     ticks:		.word 60.

002332      69     data:		.blkw 1

002334      70     bound:		.byte 0

002335      71     flag:		.byte 0

- (4 נק')
איזו טענה נכונה יותר?

# במהלך ריצת התוכנית תתרחש לפחות פסיקת מדפסת אחת.

# במהלך ריצת התוכנית לא תתרחשנה שום פסיקות מדפסת.

# פסיקות מדפסת תתרחשנה רק לאחר פסיקת מקלדת.

# פסיקות מדפסת תתרחשנה רק לאחר שתי פסיקות מקלדת.

# פסיקת מדפסת יכולה להתרחש מספר לא מוגבל של פעמים.

# מועד התרחשות פסיקת המדפסת אינו תלוי במספר פסיקות המקלדת שהתרחשו קודם.

- (4 נק')
איזו טענה נכונה יותר?

# פסיקת מדפסת יכולה להתרחש רק לפני פסיקת השעון הראשונה.

# פסיקת מדפסת יכולה להתרחש רק לאחר פסיקת השעון הראשונה.

# פסיקת מדפסת יכולה להתרחש רק לאחר 60 פסיקות השעון הראשונות.

# במהלך ריצת התוכנית לא תתרחשנה פסיקות מדפסת.

# מועד התרחשות פסיקות מדפסת אינו תלוי במספר פסיקות השעון שהתרחשו קודם.

# (3 נק')
מה תדפיס התוכנית אם המשתמש יקיש תו ‘A’ ?

- (3 נק')
מה תדפיס התוכנית אם המשתמש יקיש תו ‘A’ ואחריו תו ‘B’ ?

- (3 נק')
מה תדפיס התוכנית אם המשתמש יקיש תו ‘a’ ואחריו תו ‘1’ ?

- (4 נק')
הסבר מה משמעות המלה בזיכרון הנקראת diff !  האם הערך הזה היינו קבוע או יכול להשתנות במהלך ריצת התוכנית? איך התוכנית משתמשת בערך של diff ?

- (3 נק')
המשמעות של בית בכתובת 002334 (bound) היא:

# שומר תו ASCII שערכו אפס (null) לצורך זיהוי סוף המחרוזת.

# הבית הזה עוזר לזהות את סוף המחרוזת אך ערכו אינו משנה.

# שומר את מספר התווים במחרוזת data.

# משמש במקום ההנחיה even כדי להבטיח שהמילה הבאה מתחילה בכתובת זוגית.

# אף אחת מהתשובות א - ד אינה נכונה.

# (3 נק')
האם התוכנית עוצרת? אם כן, מה תנאי העצירה?

# (4 נק')
איזו טענה נכונה לגבי הערך של הבית בכתובת 002335 (flag) ?

# כאשר הוא משתנה מאפס לאחד, התוכנית עוצרת.

# הוא משתנה מאפס לאחד לאחר הדפסת הפלט.

# הוא משתנה מאפס לאחד לאחר הקשת התו השני וגורם לתוכנית לעצור.

# כאשר הוא משתנה מאפס לאחד, ערכו אינו משתנה יותר.

# כל התשובות א-ד נכונות.

# אף אחת מהתשובות א - ד אינה נכונה.

# (4 נק')
כמה תווים יכולה להדפיס התוכנית ?

# אחד לכל היותר.

# שניים לכל היותר.

# תלוי בערך של הבית בכתובת 002334 (bound).

# תלוי בגודל הקלט.

# מספר לא מוגבל, עד שתנאי העצירה יתקיים.

# התוכנית תיכנס ללולאה אינסופית ותדפיס מספר אינסופי של תווים.

שאלה מס' 3 (35 נקודות)

כל הסעיפים בשאלה זו מתייחסים לתוכנית הבאה:

| 000000 |  | . = torg + 1000 |
| --- | --- | --- |
| 001000 |  | main: mov pc, sp |
| 001002 |  | tst -(sp) |
| 001004 |  | tst -(sp) |
| 001006 |  | mov len, -(sp) |
| 001012 |  | mov #arr, -(sp) |
| 001016 |  | jsr pc, subr |
| 001022 |  | tst (sp)+ |
| 001024 |  | tst (sp)+ |
| 001026 |  | mov (sp)+, res |
| 001032 |  | halt |
| 001034 |  | func: cmp 2(sp), 4(sp) |
| 001042 |  | ble less |
| 001044 |  | mov 2(sp), 6(sp) |
| 001052 |  | br retF |
| 001054 |  | less: mov 4(sp), 6(sp) |
| 001062 |  | retF: rts pc |
| 001064 |  | subr: cmp 4(sp), #1 |
| 001072 |  | bgt rec |
| 001074 |  | mov @2(sp), 6(sp) |
| 001102 |  | br ret |
| 001104 |  | rec: tst -(sp) |
| 001106 |  | mov 6(sp), -(sp) |
| 001112 |  | dec 0(sp) |
| 001116 |  | mov 6(sp), -(sp) |
| 001122 |  | add #2, 0(sp) |
| 001130 |  | jsr pc, subr |
| 001134 |  | tst (sp)+ |
| 001136 |  | tst (sp)+ |
| 001140 |  | mov 0(sp), -(sp) |
| 001144 |  | mov @6(sp), -(sp) |
| 001150 |  | jsr pc, func |
| 001154 |  | tst (sp)+ |
| 001156 |  | tst (sp)+ |
| 001160 |  | mov (sp)+, 6(sp) |
| 001164 |  | ret: rts pc |
| 001166 |  | arr: .word 3,5,2, |
| 001174 |  | len: .word 3 |
| 001176 |  | res: .word 0 |

- (3 נק')
מלא את הטבלה המתארת את הפרמטרים שהשגרה subr מקבלת לפי סדר העברתם. בטבלה יותר שורות מהנחוץ.

| שיטת העברה | לפי הערך (by value) או לפי הכתובת (by address) | קלט (in), פלט (out) או קלט/פלט (in/out) | מספר הפרמטר |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |
|  |  |  | 4 |
|  |  |  | 5 |
|  |  |  | 6 |

- (3 נק')
מלא את הטבלה המתארת את הפרמטרים שהשגרה func מקבלת לפי סדר העברתם. בטבלה יותר שורות מהנחוץ.

| שיטת העברה | לפי הערך (by value) או לפי הכתובת (by address) | קלט (in), פלט (out) או קלט/פלט (in/out) | מספר הפרמטר |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 2 |
|  |  |  | 3 |
|  |  |  | 4 |
|  |  |  | 5 |
|  |  |  | 6 |

- (3 נק')
הסבר בקצרה מה עושה השגרה func.

- (3 נק')
איך תשתנה התנהגותה של השגרה func  אם נחליף את ההוראה בשורה 13 ב:   blos less

- (3 נק')
מה המשמעות של השורות  28 – 29 ?

- (3 נק')
מה ישתנה אם בשורה 30 נרשום mov (sp), -(sp) ?

- (6 נק')
איך תראה המחסנית מייד לפני הביצוע הראשון של ההוראה בשורה 27 ? (יש לרשום ערכים אוקטליים).  אם ערך המלה לא מוגדר, יש לציין זאת.

- (3 נק')
כמה פעמים במהלך ריצת התוכנית תתבצע ההוראה בשורה 27?  אין צורך בהסבר.

- (4 נק')
הסבר בקצרה מה עושה השגרה subr.

- (4 נק')
הוצע מימוש לא רקורסיבי לאותה הבעיה.  אבל חלק של הקוד נמחק. השלם את מקומות החסרים:

|  |  | . = torg + 1000 |
| --- | --- | --- |
|  | main: | mov | arr, r0 |
|  |  | mov | len, r1 |
|  |  | dec | r1 |
|  |  | clr | r2 |
|  | loop: | tst | (r2)+ |
|  |  | cmp | arr(r2), r0 |
|  |  | _____ | ___________ |
|  |  | mov | ______ , r0 |
|  |  | _____ | ___________ |
|  |  | mov | ______ , res |
|  |  | halt |  |
|  | arr: | .word | 3, 5, 2 |
|  | len: | .word | 3 |
|  | res: | .word | 0 |