| חורף תשס"ב אפריל 2002 | הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב |
| --- | --- |

ארגון ותכנות המחשב (את"מ) 234118

בחינת מועד ב'

שם משפחה:_________________________________

שם פרטי:___________________________________

מס' סטודנט:_________________________________

הנחיות:

- משך הבחינה – 3 שעות

- בבחינה שלפניכם 14 עמודים כולל דף זה. בדקו זאת.

- בבחינה 4 שאלות אשר משקלן מפורט. יש לענות על כולן.

- את התשובות יש לכתוב על הטופס הבחינה ובמקומות המיועדים לכך בלבד.

- כתבו בקצרה. כל המאריך גורע!

- כל חומר עזר מותר  חוץ ממחשבים ניידים ומחשבונים.

בהצלחה

| נקודות | משקל | שאלה |
| --- | --- | --- |
|  | 24 | 1 |
|  | 16 | 2 |
|  | 30 | 3 |
|  | 30 | 4 |
|  | סה"כ |

שאלה 1:  גישות לזיכרון (24 נקודות)

סעיף א': (15 נק')

נתונות חמש פקודות של PDP-11. עליך לציין בטבלה עבור כל אחת מהפקודות את כל הכתובות בזיכרון שמתבצעת גישה אליהן תוך כדי ביצוע מחזור הפקודה. עבור כל כתובת שמתבצעת אליה גישה ציין האם הגישה היא קריאה ( R ) או כתיבה ( W ).

- יש לכתוב את הכתובות לפי סדר ביצוע הגישה אליהן.

- כל פקודה מתבצעת בנפרד ואינה תלויה בפקודות אחרות.

- ערכי רגיסטרים וכתובות רלבנטיות לפני ביצוע כל אחת מהפקודות נתונים בטבלה שלהלן

- כל ערך לא נתון של רגיסטר או זיכרון הוא אפס.

| רגיסטר/כתובת | תוכן |
| --- | --- |
| PC | 1000 |
| SP | 700 |
| R0 | 3000 |
| 3000 | 2000 |

לדוגמה:

| mov #2000, (r0) | 1000 | 1002 | 3000 |  |  |  |  | כתובת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | R | W |  |  |  |  | R/W |

| sob r0, 1000 |  |  |  |  |  |  |  | כתובת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R/W |
| ror @(r0)+ |  |  |  |  |  |  |  | כתובת |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R/W |
| mul r0, #4 |  |  |  |  |  |  |  | כתובת |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R/W |
| .word 161010 |  |  |  |  |  |  |  | כתובת |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R/W |
| bpt |  |  |  |  |  |  |  | כתובת |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R/W |

סעיף ב': (9 נק')

1.   (5 נק')
מה יהיה הערך של הכתובות המצוינות אחרי ביצוע התוכנית ?

. = torg + 1000

mov (pc),1006

mov (pc),2000

mov (pc),1024

halt

| כתובת | ערך אוקטאלי |
| --- | --- |
| 1002 |  |
| 1006 |  |
| 1012 |  |

2.  (4 נק')
הצע/י ארבע פקודות בעלות opcode שונה לביצוע פעולת inc r1 . מצב הדגלים ב-PSW בסיום הפקודה איננו חשוב.

- ____________________________

- ____________________________

- ____________________________

- ____________________________

שאלה 2: (16 נקודות)

בכל השאלות, אלא אם מצוין אחרת, סמן רק תשובה אחת - את התשובה הנכונה ביותר.

כל השאלות בעלות משקל שווה של 4 נק'.

- במעבר ממכונת 3+1 כתובות למכונת 3 כתובות היה צריך להוסיף למודל:

- אוגר כללי לאחסון משתני ביניים

- אוגר מיוחד לאחסון כתובת הפקודה הבאה לביצוע

- אוגר מיוחד לאחסון מצביע לראש המחסנית

- כל התשובות א – ג אינן נכונות

# כל התשובות א – ג נכונות

- במעבר ממכונת 3 כתובות למכונת 2 כתובות היה צריך להוסיף למודל:

- לא היה צריך להוסיף כלום

- אוגר מיוחד לאחסון התוצאה

- מוסכמה היכן נשמרת התוצאה

- כל התשובות א – ג אינן נכונות

- כל התשובות א – ג נכונות

- במעבר ממכונת 2 כתובות למכונת 1 כתובות היה צריך להוסיף למודל:

# אוגר מיוחד

- מחסנית

## דגל חדש לפעולות השואה

## כל התשובות א – ג אינן נכונות

- כל התשובות א – ג נכונות

- במעבר ממכונת 1 כתובות למכונת 0 כתובות מה לדעתך צריך להוסיף למודל ? בשאלה זו סמן כל תשובה נכונה.

- מחסנית

- אוגר מיוחד לאחסון ההוראה הבאה לביצוע

- פעולת קריאה ממחסנית

- פעולת כתיבה למחסנית

- מוסכמה באשר לאופרנד/י הפקודות

- כל התשובות א – ה אינן נכונות

- כל התשובות א – ה נכונות

שאלה 3:  (30 נקודות)

בשאלה הזו עלייך להתייחס לתוכנית הבאה ב- PDP11.

|  |  | CR=15 |
| --- | --- | --- |
|  |  | SPACE=40 |
|  |  | quantum=10 |
|  |  | tks=177560 |
|  |  | tkb=177562 |
|  |  | tps=177564 |
|  |  | tpb=177566 |
|  |  | cls=177546 |
|  |  | .=torg+2000 |
|  | 2000 | main: mov pc, sp |
|  | 2002 | tst -(sp) |
|  | 2004 | mov #input, @#60 |
|  | 2012 | mov #200, @#62 |
|  | 2020 | mov #101, @#tks |
|  | 2026 | mov #timer, @#100 |
|  | 2034 | mov #300, @#102 |
|  | 2042 | mov #100, @#cls |
|  | 2050 | mov #quantum, ticks |
|  | 2056 | clr pail |
|  | 2062 | procA: inc pail |
|  | 2066 | bvc procA |
|  | 2070 | movb char, -(sp) |
|  | 2074 | jsr pc, printc |
|  | 2100 | tst (sp)+ |
|  | 2102 | procB: dec pail |
|  | 2106 | bne procB |
|  | 2110 | movb char+1, -(sp) |
|  | 2114 | jsr pc, printc |
|  | 2120 | tst (sp)+ |
|  | 2122 | br procA |
|  | 2124 | stop: halt |
|  | 2126 | input: mov r0, -(sp) |
|  | 2130 | movb @#tkb, r0 |
|  | 2134 | bic #177600, r0 |
|  | 2140 | cmp #SPACE, r0 |
|  | 2144 | bne pr |
|  | 2146 | mov #stop, 2(sp) |
|  | 2154 | pr: movb r0, char |
|  | 2160 | inc @#tks |
|  | 2164 | mov (sp)+, r0 |
|  | 2166 | rti |
|  | 2170 | timer: dec ticks |
|  | 2174 | bne endT |
|  | 2176 | mov #quantum, ticks |
|  | 2204 | movb #CR, -(sp) |
|  | 2210 | jsr pc, printc |
|  | 2214 | tst (sp)+ |
|  | 2216 | endT: rti |
|  | 2220 | printc: tstb @#tps |
|  | 2224 | bpl printc |
|  | 2226 | movb 2(sp), @#tpb |
|  | 2234 | rts pc |
|  | 2236 | char: .ascii <a > ; there are 2 chars here ‘a’ and ‘ ‘ |
|  | 2240 | pail: .word 0 |
|  | 2242 | ticks: .word 0 |

בפתרון השאלה יש להניח את ההנחות הבאות:

- כל פקודה של    PDP-11לוקחת 0.00001  שניות  (10 מיקרו שניות).

- תדירות השעון – 60 טיקים בשניה.

- זמן ההדפסה (ביצוע פונקציית printc) הינו אפס.

- (3 נק')
אלו התקנים עשויים לבקש פסיקה מתחילת ריצת התוכנית ועד לרגע  שהפקודה בשורה 21 תתבצע לראשונה ?

- (2 נק')
מה המשמעות של הפקודה בשורה 35 ?

- (3 נק')
איך תיראה המחסנית אם קרתה פסיקת שעון לאחר שהפקודה בשורה  20 התבצעה לפני הביצוע של הפקודה הראשונה של שגרת שרות פסיקת השעון (יש לציין ערכים אוקטליים)?

- (3 נק')
מה יהיה הערך של המלה pail לפני שהפקודה בשורה 23 תתחיל להתבצע 
(כל התשובות במספרים אוקטליים):

  - 000000

  - 100000

  - 000001

  - 177777

- (3 נק')
מה יהיה הערך של המשתנה pail לפני שהפקודה בשורה 28 תתחיל להתבצע
(כל התשובות במספרים אוקטליים):

  - 000000

  - 100000

  - 000001

  - 177777

- (3 נק')

כמה זמן לוקח לבצע את קטע הקוד בין השורות 21 ל-25 (מספיק לכתוב ביטוי אריתמטי – אין צורך לחשב את הערך הסופי).

- (5 נק')
איך ייראה המסך מתחילת התוכנית ועד הקשת התו הראשון בלוח המקשים ? יש להסביר את תשובתכם.

- (5 נק')
איך ייראה המסך  לאחר הקשת התו ‘b’ בלוח המקשים ?

- (3 נק')
האם התוכנית תעצור? אם כן – מתי,  אם לא – הסבר בקצרה.

שאלה 4:  (30 נקודות)

בכיתה נלמד כיצד סמל יחסי (Relative), למשל תווית (label), הופך לגלובלי ע"י שימוש בהנחיה .entry באופן דומה ניתן להפוך סמל מוחלט/קבוע (Absolute/Constant) לגלובלי. לדוגמא, הסמל S מוגדר ע"י  S = 100 והופך לגלובלי ע"י ההנחיה .entry S

בטבלת הסמלים החיצוניים ESD במקום הציון LD יצוין הסמל המוחלט ע"י מאפיין חדש AD (Absolute Definition). מאחר והסמל מייצג ערך מוחלט ולא יחסי, ערכו לא ישתנה גם כאשר המודול (csect) עובר מיקום מחדש (Relocation). זאת, בשונה מסמלים יחסיים (LD) העוברים התאמה למיקום החדש. מלבד הנ"ל הטיפול בסמלים אלה דומה לטיפול בסמלים חיצוניים יחסיים.

לפניך תוכנית המורכבת משלושה מודולים (csect).

חלק א' (15 נקודות)

לגבי כל אחד משלושת המודולים:

- השלם מעל הקווים המסומנים את שורות ההנחיה (directive).

- השלם מעל הקווים המסומנים את הקוד בשפת מכונה לאחר שלב התרגום (assembly).

- כתוב את תוכן טבלת ה-ESD.

- כתוב את תוכן טבלת ה-RLD.

1	.csect  iv

2	.extrn ___________________________

000000	3	.entry  ___________________________

000000	4	.       =       torg + 60

000060   ______	5	.word   kbd_intr

000062   ______	6	.word   340

000064   ______	7	.word   prt_intr

000066   ______	8	.word   340

000070	9	.       =       torg + 100

000100   ______	10	.word   clk_intr

000102   ______	11	.word   340

000104	12	.       =       torg + 2000 - 4

001774   000000	13	.word   0

001776   000000	14	.word   0

| ESD Symbol Type Location | RLD Symbol Flag Location |
| --- | --- |

1	.csect  mn

2	.extrn  _________________

000000	3	.entry  _________________

000000   012706   ______	4     main:	mov	#main, sp

000004   012737   ______   ______	5	mov	#my_kbd, @#60

000012   012737   ______   ______	6	mov	#prt_int2, @#64

7

000020   000001	8     loop:	wait

000022   000776	9	br	loop

10

000024   013737   ______   ______	11   my_kbd:	mov	@#TKB, @#TPB

000032   005237   ______	12	inc	@#TKS

000036   000002	13	rti

| ESD Symbol Type Location | RLD Symbol Flag Location |
| --- | --- |

1	.csect  intr

2	.extrn _________________________

3	.extrn  _________________________

000000                                  4	.entry  _________________________

000000                                  5	.entry  _________________________

6

000000                                  7	TKS     =       177560

000000                                  8	TKB     =       177562

000000                                  9	TPS     =       177564

000000                                 10	TPB     =       177566

11

000000                                 12     kbd_intr:

000000   000002                  13	rti

14

000002                                 15     prt_intr:

000002   000002                  16	rti

17

000004                                 18     clk_intr:

000004   000002                  19	rti

20

000006                                 21     prt_int2:

000006   000262                  22	sev

000010   000002                  23	rti

| ESD Symbol Type Location | RLD Symbol Flag Location |
| --- | --- |

חלק ב' (9 נקודות):

לפניך הקוד המקושר של שלושת המודולים.

- השלם מעל הקווים המסומנים את הקוד בשפת מכונה לאחר שלב הקישור (linkage).

- כתוב את תוכן טבלת ה-RLD של שלב הטעינה.

1

2

3

000000	4	.       =       torg + 60

000060   ______	5	.word   kbd_intr

000062   ______	6	.word   340

000064   ______	7	.word   prt_intr

000066   ______	8	.word   340

000070	9	.       =       torg + 100

000100   ______	10	.word   clk_intr

000102   ______	11	.word   340

000104	12	.       =       torg + 2000 - 4

001774   ______	13	.word   0

001776   ______	14	.word   0

18

002000   012706 ______	19    main:	mov    #main, sp

002004   012737 ______ ______	20	mov    #my_kbd, @#60

002012   012737 ______ ______	21	mov    #prt_int2, @#64

22

002020   000001	23    loop:	wait

002022   000776	24	br        loop

25

002024   013737 ______ ______	26    my_kbd:	mov    @#TKB, @#TPB

002032   005237 ______	27	inc      @#TKS

002036   000002	28	rti

29

002040	36	TKS     =       177560

002040	37	TKB     =       177562

002040	38	TPS     =       177564

002040	39	TPB     =       177566

40

002040	41    kbd_intr:

002040   000002	42	rti

43

002042	44    prt_intr:

002042   000002	45	rti

46

002044	47    clk_intr:

002044   000002	48	rti

49

002046	50    prt_int2:

002046   000262	51	sev

002050   000002	52	rti

| RLD |
| --- |
| Flag | Location |

חלק ג' (6 נקודות):

מה יקרה אם:

- (2 נק')  במודול (csect) mn יחליפו את שורה 6 בקוד הבא:   mov #prt_int3, @#66

- (2 נק')  במודול (csect) mn יחליפו את שורה 6 בקוד הבא:   mov #prt_int3, @#66
ויוסיפו באותו מודול שורה כדלקמן:      .extrn prt_int3

- (2 נק')  במודול (csect) mn יחליפו את שורה 6 בקוד הבא:   mov #prt_int3, @#66
ויוסיפו באותו מודול שורה כדלקמן:      .entry prt_int3

# Text boxes

1772

1774

1776

1770