| חורף תשס"ב אפריל 2002 | הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב |
| --- | --- |

ארגון ותכנות המחשב (את"מ) 234118

בחינת מועד ב'

פתרון רשמי

הנחיות:

- משך הבחינה – 3 שעות

- בבחינה שלפניכם 13 עמודים כולל דף זה. בדקו זאת.

- בבחינה 4 שאלות אשר משקלן מפורט. יש לענות על כולן.

- את התשובות יש לכתוב על הטופס הבחינה ובמקומות המיועדים לכך בלבד.

- כתבו בקצרה. כל המאריך גורע!

- כל חומר עזר מותר  חוץ ממחשבים ניידים ומחשבונים.

בהצלחה

| נקודות | משקל | שאלה |
| --- | --- | --- |
|  | 24 | 1 |
|  | 16 | 2 |
|  | 30 | 3 |
|  | 30 | 4 |
|  | סה"כ |

שאלה 1:  גישות לזיכרון (24 נקודות)

סעיף א': (15 נק')

נתונות חמש פקודות של PDP-11. עליך לציין בטבלה עבור כל אחת מהפקודות את כל הכתובות בזיכרון שמתבצעת גישה אליהן תוך כדי ביצוע מחזור הפקודה. עבור כל כתובת שמתבצעת אליה גישה ציין האם הגישה היא קריאה ( R ) או כתיבה ( W ).

- יש לכתוב את הכתובות לפי סדר ביצוע הגישה אליהן.

- כל פקודה מתבצעת בנפרד ואינה תלויה בפקודות אחרות.

- ערכי רגיסטרים וכתובות רלבנטיות לפני ביצוע כל אחת מהפקודות נתונים בטבלה שלהלן

- כל ערך לא נתון של רגיסטר או זיכרון הוא אפס.

| רגיסטר/כתובת | תוכן |
| --- | --- |
| PC | 1000 |
| SP | 700 |
| R0 | 3000 |
| 3000 | 2000 |

לדוגמה:

| mov #2000, (r0) | 1000 | 1002 | 3000 |  |  |  |  | כתובת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | R | W |  |  |  |  | R/W |

| sob r0, 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | כתובת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R |  |  |  |  |  |  | R/W |
| ror @(r0)+ | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 |  |  |  | כתובת |
|  | R | R | R | W |  |  |  | R/W |
| mul #4, r0 | 1000 | 1002 |  |  |  |  |  | כתובת |
|  | R | R |  |  |  |  |  | R/W |
| .word 161010 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | כתובת |
|  | R | R | R | W |  |  |  | R/W |
| bpt | 1000 | 676 | 674 | 14 | 16 |  |  | כתובת |
|  | R | W | W | R | R |  |  | R/W |

סעיף ב': (9 נק')

1.   (5 נק')
מה יהיה הערך של הכתובות המצוינות אחרי ביצוע התוכנית ?

. = torg + 1000

mov (pc),1006

mov (pc),2000

mov (pc),1024

halt

| כתובת | ערך אוקטאלי |
| --- | --- |
| 1002 | 2 |
| 1006 | 2 |
| 1012 | 2 |

2.  (4 נק')
הצע/י ארבע פקודות בעלות opcode שונה לביצוע פעולת inc r1 . מצב הדגלים ב-PSW בסיום הפקודה איננו חשוב.

#### ADD #1, R1

- SUB #-1, R1

##### TSTB (R1)+

- MOVB (R1), (R1)+

- CMPB (R1), (R1)+

שאלה 2: (16 נקודות)

בכל השאלות, אלא אם מצוין אחרת, סמן רק תשובה אחת - את התשובה הנכונה ביותר.

כל השאלות בעלות משקל שווה של 4 נק'.

- במעבר ממכונת 3+1 כתובות למכונת 3 כתובות היה צריך להוסיף למודל:

- אוגר כללי לאחסון משתני ביניים

###### אוגר מיוחד לאחסון כתובת הפקודה הבאה לביצוע

- אוגר מיוחד לאחסון מצביע לראש המחסנית

- כל התשובות א – ג אינן נכונות

# כל התשובות א – ג נכונות

- במעבר ממכונת 3 כתובות למכונת 2 כתובות היה צריך להוסיף למודל:

- לא היה צריך להוסיף כלום

- אוגר מיוחד לאחסון התוצאה

###### מוסכמה היכן נשמרת התוצאה

- כל התשובות א – ג אינן נכונות

- כל התשובות א – ג נכונות

- במעבר ממכונת 2 כתובות למכונת 1 כתובות היה צריך להוסיף למודל:

# אוגר מיוחד

- מחסנית

## דגל חדש לפעולות השואה

## כל התשובות א – ג אינן נכונות

- כל התשובות א – ג נכונות

- במעבר ממכונת 1 כתובות למכונת 0 כתובות מה לדעתך צריך להוסיף למודל ? בשאלה זו סמן כל תשובה נכונה.

###### מחסנית

- אוגר מיוחד לאחסון ההוראה הבאה לביצוע

- פעולת קריאה ממחסנית

- פעולת כתיבה למחסנית

- מוסכמה באשר לאופרנד/י הפקודות

- כל התשובות א – ה אינן נכונות

- כל התשובות א – ה נכונות

שאלה 3:  (30 נקודות)

בשאלה הזו עלייך להתייחס לתוכנית הבאה ב- PDP11.

|  |  | CR=15 |
| --- | --- | --- |
|  |  | SPACE=40 |
|  |  | quantum=10 |
|  |  | tks=177560 |
|  |  | tkb=177562 |
|  |  | tps=177564 |
|  |  | tpb=177566 |
|  |  | cls=177546 |
|  |  | .=torg+2000 |
|  | 2000 | main: mov pc, sp |
|  | 2002 | tst -(sp) |
|  | 2004 | mov #input, @#60 |
|  | 2012 | mov #200, @#62 |
|  | 2020 | mov #101, @#tks |
|  | 2026 | mov #timer, @#100 |
|  | 2034 | mov #300, @#102 |
|  | 2042 | mov #100, @#cls |
|  | 2050 | mov #quantum, ticks |
|  | 2056 | clr pail |
|  | 2062 | procA: inc pail |
|  | 2066 | bvc procA |
|  | 2070 | movb char, -(sp) |
|  | 2074 | jsr pc, printc |
|  | 2100 | tst (sp)+ |
|  | 2102 | procB: dec pail |
|  | 2106 | bne procB |
|  | 2110 | movb char+1, -(sp) |
|  | 2114 | jsr pc, printc |
|  | 2120 | tst (sp)+ |
|  | 2122 | br procA |
|  | 2124 | stop: halt |
|  | 2126 | input: mov r0, -(sp) |
|  | 2130 | movb @#tkb, r0 |
|  | 2134 | bic #177600, r0 |
|  | 2140 | cmp #SPACE, r0 |
|  | 2144 | bne pr |
|  | 2146 | mov #stop, 2(sp) |
|  | 2154 | pr: movb r0, char |
|  | 2160 | inc @#tks |
|  | 2164 | mov (sp)+, r0 |
|  | 2166 | rti |
|  | 2170 | timer: dec ticks |
|  | 2174 | bne endT |
|  | 2176 | mov #quantum, ticks |
|  | 2204 | movb #CR, -(sp) |
|  | 2210 | jsr pc, printc |
|  | 2214 | tst (sp)+ |
|  | 2216 | endT: rti |
|  | 2220 | printc: tstb @#tps |
|  | 2224 | bpl printc |
|  | 2226 | movb 2(sp), @#tpb |
|  | 2234 | rts pc |
|  | 2236 | char: .ascii <a > ; there are 2 chars here ‘a’ and ‘ ‘ |
|  | 2240 | pail: .word 0 |
|  | 2242 | ticks: .word 0 |

בפתרון השאלה יש להניח את ההנחות הבאות:

- כל פקודה של    PDP-11לוקחת 0.00001  שניות  (10 מיקרו שניות).

- תדירות השעון – 60 טיקים בשניה.

- זמן ההדפסה (ביצוע פונקציית printc) הינו אפס.

- (3 נק')
אלו התקנים עשויים לבקש פסיקה מתחילת ריצת התוכנית ועד לרגע  שהפקודה בשורה 21 תתבצע לראשונה ?

שעון ומקלדת

- (2 נק')
מה המשמעות של הפקודה בשורה 35 ?

R0 מקבל ערך ASCII של תו הקלט.

- (3 נק')
איך תיראה המחסנית אם קרתה פסיקת שעון לאחר שהפקודה בשורה  20 התבצעה לפני הביצוע של הפקודה הראשונה של שגרת שרות פסיקת השעון (יש לציין ערכים אוקטליים)?

- (3 נק')
מה יהיה הערך של המלה pail לפני שהפקודה בשורה 23 תתחיל להתבצע 
(כל התשובות במספרים אוקטליים):

  - 000000

100000

  - 000001

  - 177777

- (3 נק')
מה יהיה הערך של המשתנה pail לפני שהפקודה בשורה 28 תתחיל להתבצע
(כל התשובות במספרים אוקטליים):

  - 000000

  - 100000

  - 000001

  - 177777

- (3 נק')

כמה זמן לוקח לבצע את קטע הקוד בין השורות 21 ל-25 (מספיק לכתוב ביטוי אריתמטי – אין צורך לחשב את הערך הסופי). 

(216 +3) * 10-5

- (5 נק')
איך ייראה המסך מתחילת התוכנית ועד הקשת התו הראשון בלוח המקשים ? יש להסביר את תשובתכם.

תו a מהבהב. בין הדפסות של a ורווח השעון בהכרח ידפיס CR לפחות פעם אחת.

- (5 נק')
איך ייראה המסך  לאחר הקשת התו ‘b’ בלוח המקשים ?

תו b מהבהב

- (3 נק')
האם התוכנית תעצור? אם כן – מתי,  אם לא – הסבר בקצרה.

התוכנית עוצרת בתגובה להקשת תו רווח.

שאלה 4:  (30 נקודות)

בכיתה נלמד כיצד סמל יחסי (Relative), למשל תווית (label), הופך לגלובלי ע"י שימוש בהנחיה .entry באופן דומה ניתן להפוך סמל מוחלט/קבוע (Absolute/Constant) לגלובלי. לדוגמא, הסמל S מוגדר ע"י  S = 100 והופך לגלובלי ע"י ההנחיה .entry S

בטבלת הסמלים החיצוניים ESD במקום הציון LD יצוין הסמל המוחלט ע"י מאפיין חדש AD (Absolute Definition). מאחר והסמל מייצג ערך מוחלט ולא יחסי, ערכו לא ישתנה גם כאשר המודול (csect) עובר מיקום מחדש (Relocation). זאת, בשונה מסמלים יחסיים (LD) העוברים התאמה למיקום החדש. מלבד הנ"ל הטיפול בסמלים אלה דומה לטיפול בסמלים חיצוניים יחסיים.

לפניך תוכנית המורכבת משלושה מודולים (csect).

חלק א' (15 נקודות)

לגבי כל אחד משלושת המודולים:

- השלם מעל הקווים המסומנים את שורות ההנחיה (directive).

- השלם מעל הקווים המסומנים את הקוד בשפת מכונה לאחר שלב התרגום (assembly).

- כתוב את תוכן טבלת ה-ESD.

- כתוב את תוכן טבלת ה-RLD.

1             .csect  iv

2             .extrn  kbd_intr, prt_intr, clk_intr

000000                            	 3

000000                             	 4             .       =       torg + 60

000060   000000                 5             .word   kbd_intr

000062   000340                 6             .word   340

000064   000000                 7             .word   prt_intr

000066   000340                 8             .word   340

000070                            	 9     	    .       =       torg + 100

000100   000000                10            .word   clk_intr

000102   000340                11            .word   340

000104                            	12            .       =       torg + 2000 - 4

001774   000000                13            .word   0

001776   000000                14            .word   0

| ESD Symbol Type Location iv SD 60 kbd_intr ER - prt_intr ER - clk_intr ER - | RLD Symbol Flag Location kbd_intr + 60 prt_intr + 64 clk_intr + 100 |
| --- | --- |

1                 .csect  mn

2                 .extrn  TKS, TKB, TPB, prt_int2

000000                             		     3

000000   012706 000000             	     4     main:    mov     #main, sp

000004   012737 000024 000060      5                  mov     #my_kbd, @#60

000012   012737 000000 000064      6                  mov     #prt_int2, @#64

7

000020   000001                    	     8     loop:     wait

000022   000776                                9                  br      loop

10

000024   013737 000000 000000     11  my_kbd: mov     @#TKB, @#TPB

000032   005237 000000                  12                 inc       @#TKS

000036   000002                   	    13                 rti

| ESD Symbol Type Location mn SD 0 prt_int2 ER - TKB ER - TPB ER - TKS ER - | RLD Symbol Flag Location mn + 2 mn + 6 prt_int2 + 14 TKB + 26 TPB + 30 TKS + 34 |
| --- | --- |

1               .csect  intr

2               .entry  TKS, TKB, TPS, TPB

3               .entry  kbd_intr, prt_intr, clk_intr, prt_int2

000000                                  4

000000                                  5

6

000000                                  7      TKS    =       177560

000000                                  8      TKB    =       177562

000000                                  9      TPS     =       177564

000000                                 10     TPB     =       177566

11

000000                                 12     kbd_intr:

000000   000002                  13                 rti

14

000002                                 15     prt_intr:

000002   000002                  16                 rti

17

000004                                 18     clk_intr:

000004   000002                  19                 rti

20

000006                                 21     prt_int2:

000006   000262                  22                sev

000010   000002                  23                rti

| ESD Symbol Type Location intr SD 0 TKS AD 177560 TKB AD 177562 TPS AD 177564 TPB AD 177566 kbd_intr LD 0 prt_intr LD 2 clk_intr LD 4 prt_int2 LD 6 | RLD Symbol Flag Location |
| --- | --- |

חלק ב' (9 נקודות):

לפניך הקוד המקושר של שלושת המודולים.

- השלם מעל הקווים המסומנים את הקוד בשפת מכונה לאחר שלב הקישור (linkage).

- כתוב את תוכן טבלת ה-RLD של שלב הטעינה.

1                       .csect  iv

2                       .extrn  kbd_intr, prt_intr, clk_intr

3

000000                                               4                       .       =       torg + 60

000060   002040                                5                       .word   kbd_intr

000062   000340                                6                       .word   340

000064   002042                                7                       .word   prt_intr

000066   000340                                8                       .word   340

000070                                               9                       .       =       torg + 100

000100   002044                               10                      .word   clk_intr

000102   000340                               11                      .word   340

000104                                              12                      .       =       torg + 2000 - 4

001774   000000                               13                      .word   0

001776   000000                               14                      .word   0

15

16                      .csect  mn

17                      .extrn  TKS, TKB, TPS, TPB, prt_int2

18

002000   012706 002000                  19     main:        mov     #main, sp

002004   012737 002024 000060     20                      mov     #my_kbd, @#60

002012   012737 002046 000064     21                      mov     #prt_int2, @#64

22

002020   000001                               23     loop:         wait

002022   000776                               24                      br      loop

25

002024   013737 177562 177566     26     my_kbd:   mov     @#TKB, @#TPB

002032   005237 177560                  27             	  inc     @#TKS

002036   000002                               28                       rti

29

30                      .csect  intr

31                      .entry  TKS, TKB, TPS, TPB

32                      .entry  kbd_intr, prt_intr, clk_intr, prt_int2

33

34

35

002040                                              36                       TKS     =       177560

002040                                              37                       TKB     =       177562

002040                                              38                       TPS     =       177564

002040                                              39                       TPB     =       177566

40

002040                                              41     kbd_intr:

002040   000002                               42             	   rti

43

002042                                              44     prt_intr:

002042   000002                               45                       rti

46

002044                                              47     clk_intr:

002044   000002                               48                        rti

49

002046                                              50     prt_int2:

002046   000262                               51                        sev

002050   000002                               52                        rti

| RLD |
| --- |
| Flag | Location |
| + | 60 |
| + | 64 |
| + | 100 |
| + | 2002 |
| + | 2006 |
| + | 2014 |

חלק ג' (6 נקודות):

מה יקרה אם:

- (2 נק')  במודול (csect) mn יחליפו את שורה 6 בקוד הבא:   mov #prt_int3, @#66

שגיאת תרגום (בזמן אסמבלי) – סמל אינו מוגדר

- (2 נק')  במודול (csect) mn יחליפו את שורה 6 בקוד הבא:   mov #prt_int3, @#66
ויוסיפו באותו מודול שורה כדלקמן:      .extrn prt_int3

שגיאת קישור – סמל אינו מוגדר

- (2 נק')  במודול (csect) mn יחליפו את שורה 6 בקוד הבא:   mov #prt_int3, @#66
ויוסיפו באותו מודול שורה כדלקמן:      .entry prt_int3

שגיאת תרגום (בזמן אסמבלי) – סמל אינו מוגדר

# Text boxes

1772

1774

1776

1770

הפתרון נכון גם בלי TPS כי אף מודול אחר לא משתמש בו.

PSW=000100

PC=2062