| הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב | חורף תשס"ג 9/2/2003 |
| --- | --- |

ארגון ותכנות המחשב (את"מ) 234118

בחינת מועד א'

שם משפחה: 	_____________________

שם פרטי: 		_____________________

מס' סטודנט : 	_____________________

הנחיות:

- משך הבחינה – שלוש שעות.

- בבחינה שלפניכם 13 עמודים כולל דף זה. אנא בדקו כי כולם ברשותכם.

- בבחינה ארבע שאלות. יש לענות על כולן. משקל כל שאלה רשום בראשה.

- ענו תשובותיכם על-גבי הטופס הבחינה במקומות המיועדים לכך בלבד.

- כתבו בקצרה. כל המאריך גורע!

- כל חומר עזר מותר פרט למחשבים ומחשבונים מכל סוג.

בהצלחה

| שאלה | משקל | נקודות |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 |  |
| 2 חלק א | 18 |  |
| 2 חלק ב | 28 |  |
| 3 | 23 |  |
| 4 | 16 |  |
| סה"כ | 100 |

שאלה 1  (15 נקודות)

להלן ערכי התחלה  (ברישום אוקטאלי) של מספר אוגרים ומילים בזיכרון של המעבד PDP-11:

| תוכן | אוגר/כתובת |
| --- | --- |
| 1000 | pc |
| 1000 | sp |
| 1200 | r0 |
| 3000 | 1200 |
| 4000 | 1202 |
| 5000 | 1204 |
| 6000 | 1206 |
| 7000 | 3000 |
| 7100 | 4000 |
| 7200 | 5000 |
| 7300 | 6000 |

בטבלה הבאה רשומות מספר פקודות של המעבד PDP-11. עבור כל פקודה, רשמו את הכתובות בזיכרון אליהן מתבצעת גישה במהלך מחזור ביצוע הפקודה. ציינו עבור כל כתובת האם הגישה אליה היא לקריאה (R) או לכתיבה (W). יש לכתוב את הכתובות לפי סדר הגישה אליהן.

מלאו את הטבלה על-פי הדוגמה, והניחו כי –

- כל פקודה מתבצעת בנפרד ואינה תלויה בפקודות האחרות.

- ערכי האוגרים וכתובות הזיכרון מייד לפני ביצוע הפקודה הם לפי הרשום הטבלה שלמעלה, וכל ערך לא נתון של אוגר או מלת זיכרון הוא אפס.

תזכורת: ערך התווית  torg  מוגדר להיות הקבוע 0 מטיפוס text.

| כתובת |  |  |  |  | 1200 | 1002 | 1000 | (דוגמה) mov #100, (r0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/W |  |  |  |  | W | R | R |  |

| כתובת |  |  |  |  |  |  |  | div #101101, r0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כתובת |  |  |  |  |  |  |  | beq torg+1200 |
| R/W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כתובת |  |  |  |  |  |  |  | emt 0 |
| R/W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כתובת |  |  |  |  |  |  |  | add @#1200, @1200+torg−.(pc) |
| R/W |  |  |  |  |  |  |  |  |

שאלה 2  (46 נקודות)

המעבד PDP-XI זהה בכל למעבד PDP-11 פרט לשינויים הבאים:

- הפקודה emt     אינה קיימת במעבד PDP-XI.

- המעבד PDP-XI מכיל שתי פקודות חדשות,  jpr  ו-rtp , שיפורטו להלן.

הפקודה

jpr nn, subr

קופצת לשגרה ומעבירה פרמטרים לשגרה הנקראת. האופרנד  nn  הינו מספר בטווח [0..778] המציין את מספר הפרמטרים המועברים לשגרה. האופרנד  subr  מהווה את כתובת התחלת השגרה. הפרמטרים מועברים לשגרה  in-line, ואורך כל פרמטר הוא מלה.

אורך הפקודה  jpr  בשפת המכונה הוא שתי מילים. המלה הראשונה מכילה

1040nn8

והמלה השנייה מכילה קידוד של האופרנד השני (subr)  בשיטת המיעון היחסי (relative addressing).

שימו לב: ה-opcode של הפקודה jpr nn, subr   במעבד PDP-XI זהה ל-opcode של הפקודה emt nn  ב-PDP-11. 

להלן סדרת הפעולות המתבצעת בזמן ביצוע הפקודה   jpr nn, subr   במעבד PDP-XI:

- כתובת החזרה (שהיא הכתובת העוקבת לרשימת הפרמטרים) מוכנסת למחסנית.

- הפרמטרים מוכנסים למחסנית בסדר הפוך (פרמטר אחרון מוכנס ראשון).

- מספר הפרמטרים (nn) מוכנס למחסנית.

- האוגר pc   נטען בכתובת התחלת השגרה (subr).

למשל, נניח כי הפקודה הבאה (בשפת אסמבלי) נמצאת בכתובת 10008:

jpr  2, 4000 		; routine call

.word 2000		; first parameter

.word 3000		; second parameter

עם תום ביצועה יכיל ה-pc את הערך 40008, ותוכן המחסנית יהיה:

| משמעות | ערך | כתובת |
| --- | --- | --- |
| מספר הפרמטרים: | 2 | sp |
| פרמטר ראשון: | 20008 | sp+2 |
| פרמטר שני: | 30008 | sp+4 |
| כתובת החזרה: | 10108 | sp+6 |

החזרה מהשגרה הנקראת מתבצעת על-ידי הפקודה rtp. פקודה זו "מנקה" את המחסנית ומשחזרת את ערך ה-pc (10108 בדוגמה לעיל). קידוד הפקודה rtp בשפת המכונה של ה- PDP-XI הוא 1041008 (זכרו כי זהו אף הקידוד של הפקודהemt 100      ב-PDP-11).

הפקודות  jpr ו- rtp אינן משנות את ה-condition codes.

שאלה 2 (המשך):  חלק א'  (18 נקודות)

נתונה התוכנית הבאה בשפת אסמבלי של המעבד PDP-XI. התוכנית הראשית  main  קוראת לשגרה בשם  gcd,  ושגרה זו קוראת לשגרה רקורסיבית  gcdr. כל השאלות של חלק א' מתייחסות לתוכנית זו.

הניחו כי לפני הרצת התוכנית כל האוגרים מאותחלים באפס.

| כתובת 001000 001002 001004 001010 001012 001014 001016 001020 001022 001024 001026 001034 001042 001044 001046 001052 001054 001056 001060 001062 001070 001072 001074 001076 001102 001104 001110 001116 001120 001124 001130 001134 001136 001140 | 1. . = torg + 1000 2. main: mov pc, sp 3. tst −(sp) 4. jpr 3, gcd 5. .word a 6. .word b 7. .word c 8. halt 9. a: .word 12. 10. b: .word 9. 11. c: .blkw 1 12. gcd: mov @2(sp), x 13. mov @4(sp), y 14. mov r2, −(sp) 15. mov r3, −(sp) 16. jpr 2, gcdr 17. .word x 18. .word y 19. mov (sp)+, r3 20. mov (sp)+, r2 21. mov x, @6(sp) 22. rtp 23. x: .blkw 1 24. y: .blkw 1 25. gcdr: tst @4(sp) 26. ble exit 27. mov @2(sp), r3 28. mov @4(sp), x 29. clr r2 30. div x, r2 31. mov r3, y 32. jpr 2, gcdr 33. .word x 34. .word y 35. exit: rtp |
| --- | --- |

- עבור כל אחד מהפרמטרים של השגרה gcd   (לפי סדר הופעתם בתוכנית הראשית) הקיפו בעיגול את שיטת העברתו –  "לפי ערך"(by value)  או "לפי כתובת" (by address):    

פרמטר ראשון:		א. לפי ערך		ב. לפי כתובת 
פרמטר שני:		א. לפי ערך		ב. לפי כתובת 
פרמטר שלישי:		א. לפי ערך		ב. לפי כתובת

- רשמו בטבלה הבאה את תוכן המחסנית מייד לאחר הביצוע הראשון של הפקודה  jpr  בשורה 16. (ייתכן כי חלק מהכניסות בטבלה תישארנה ריקות.)

| ערך אוקטאלי | כתובת |
| --- | --- |
|  | 7468 |
|  | 7508 |
|  | 7528 |
|  | 7548 |
|  | 7568 |
|  | 7608 |
|  | 7628 |
|  | 7648 |
|  | 7668 |
|  | 7708 |
|  | 7728 |
|  | 7748 |
|  | 7768 |

- הפקודה jpr בשורה 32 מתבצעת _______ פעמים.

- מהו הערך האוקטאלי של המלה בכתובת המצוינת על-ידי התווית  c  לאחר סיום ריצת התוכנית?

__________________________________________________________________

- רשמו בקצרה מהן תופעות הלוואי(side effects)  הנגרמות על-ידי השגרה gcdr. הסבירו בקצרה כיצד מנע המתכנת את השפעתן של תופעות אלה על התוכנית main. 

תופעות הלוואי:		_________________________________________________			_________________________________________________

אופן ביטול השפעתן:	_________________________________________________			_________________________________________________

שאלה 2 (המשך):  חלק ב'  (28 נקודות)

הערה: חלק זה של השאלה הוא בלתי-תלוי בחלק א'.

מעונינים להריץ על המעבד PDP-11 תוכניות בשפת מכונה שנוצרו על-ידי האסמבלר של ה- PDP-XI. לשם כך מוצע לבצע דימוי (סימולציה) של הפקודות  jpr ו- rtp  על ה-PDP-11  באמצעות שגרת מלכודת(trap handling routine)  המופעלת על-ידי הפקודה  emt.

להלן שגרת המלכודת המבצעת משימה זו, כשהפקודות בשורות 27-30 הושמטו וסומנו בקווים.

1.			. = torg + 5000

2.	 emtrap:	mov  r0, saver0

3.			mov  (sp)+, r0

4.			mov  (sp)+, saveps

5.			movb −2(r0), nn

6.			cmpb nn, #100

7.			bhis rtp

;

;		Handling the ‘jpr' instruction:

;

8.			mov  (r0)+, effadd

9.			add  r0, effadd

10.			mov  r0, −(sp)

11.			mov  r1, saver1

12.			movb nn, r1

13.			beq  fin

14.			asl  r1

15.			add  r1, (sp)

16.			mov  (sp), r1

17.	loop:		mov  −(r1), −(sp)

18.			cmp  r1, r0

19.			bhi  loop

20. 	fin:		clrb nn+1

21.			mov  nn, −(sp)

22.			mov  saveps, −(sp)

23.			mov  effadd, −(sp)

24.			mov  saver1, r1

25.			br   leave

;

;		Handling the ‘rtp' instruction:

;

26.	rtp:		bhi  leave

27.			______________________

28.			______________________

29.			______________________

30.			______________________

31.	leave:		mov  saver0, r0

32.			rti

33. 	nn:		.blkw 1

34. 	effadd:	.blkw 1

35. 	saver0:	.blkw 1

36. 	saver1:	.blkw 1

37. 	saveps:	.blkw 1

כל השאלות בסעיפים הבאים מתייחסות לתוכנית שבעמוד הקודם:

- כתבו (ברישום אוקטאלי) את תוכן וקטור הפסיקה  (interrupt vector)הנדרש עבור פקודת המלכודת  emt, בהנחה שעל עדיפות המעבד (התוכנה) להיות 7 בעת ריצת שגרת המלכודת. 

תוכן המלה בכתובת 30:	______________ 

תוכן המלה בכתובת 32:	______________

- הסבירו את משמעות תוכנם  של המילים בכתובות המצוינות על-ידי התוויות הבאות:

nn:		_______________________________________________________

effadd:	_______________________________________________________

saveps:	_______________________________________________________

- רשמו בקצרה את תפקידם של כל אחד מקטעי-התוכנית הבאים במסגרת ביצוע המשימה של השגרה :emtrap  

שורה 3:		__________________________________________________

שורה 5:		__________________________________________________

שורות 8-9:		__________________________________________________

שורות 10, 12, 14-15:	__________________________________________________
 
שורות 16-19		__________________________________________________

שורה 21:		__________________________________________________

שורות 22-23, 25:	__________________________________________________

- האם השגרה  emtrap  עדיין תבצע תמיד את הנדרש אם נחליף את הפקודה  bhi loop  בשורה 19 בפקודה  bgt loop ? הסבירו בקצרה.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- ענו על סעיף 4 כשהפעם מחליפים  את הפקודה  bhi loop  בשורה 19 בפקודה bne loop. הסבירו בקצרה.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- מלאו את השורות הריקות 27-30 כך שהסימולציה של הפקודה rtp תהיה תקינה ומלאה. (קיים פתרון שאורכו בדיוק מספר השורות הריקות.)

- האם השגרה  emtrap  היא re-entrant ? הסבירו בקצרה.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

שאלה 3  (23 נקודות)

נתונה התוכנית הבאה בשפת אסמבלי של המעבד PDP-11:

cls=177546

tks=177560

tkb=tks+2

tps=tkb+2

tpb=tps+2

.=torg+60

.word	kb

.word	200

.word	out

.word	200

.=torg+100

.word	clk

.word	300

.=torg+2000

main:

mov 	pc,  sp

tst 	−(sp)

mov	#101,	@#tks

mov	#100,	@#tps

w:	br	w

halt

;------------------------------------------------------

echo:	tstb	@#tps

bpl	.−4

movb	@#tkb,  @#tpb

inc	@#tks

rti

;------------------------------------------------------

out:	inc	counter

rti

;------------------------------------------------------

clk:	dec	ticks

bne	skip

mov	#50.,	ticks

dec	timer

bne	skip

clr	@#cls

clr	@#tks

skip:	rti

;------------------------------------------------------

kb:	mov 	r0,  −(sp)

movb	@#tkb,  char

bic	#177600, char

jsr	pc,   is_digit

bhi	digit

jsr	pc,  is_legal_letter

bhi	leg_let

br	run

digit:	sub	#'0,  char

br	cont

leg_let:

sub	#'A,  char

add	#10.,  char

cont:	mov	#4,  r0

repeat:

asl	timer

sob	r0,  repeat

add 	char,  timer

br	end

run:	mov	#echo,  @#60

mov	#100,  @#cls

clr	counter

end:	mov	(sp)+,	r0

bis	#1,  @#tks

rti

;------------------------------------------------------

is_digit:

cmpb	char,	#'0

blo	no_digit

cmp	#'9,  char

no_digit:

rts	pc

;------------------------------------------------------

is_legal_letter:

cmpb	char,	#'A

blo	no_letter

cmp	#'F,  char

no_letter:

rts	pc

;------------------------------------------------------

ticks:		.word	50.

timer:		.word	0

counter:	.word	0

char:		.blkw 1

כל השאלות בסעיפים הבאים מתייחסות לתוכנית שבעמוד הקודם:

- בעמודה השמאלית שבטבלה הבאה רשומים שני ערכים אפשריים לתוכן הבית הפחות משמעותי (least-significant byte) של ה-tkb מיד עם הכניסה לשגרה  kb. עבור כל אחד מערכים אלה, מלאו בטבלה (ברישום אוקטאלי) את תוכן המלה שכתובתה הוא char  עם סיום ריצת השגרה  kb.

| תוכן char אחרי ריצת השגרה kb | תוכן ה-tkb לפני ריצת השגרה kb |
| --- | --- |
|  | 3’ |
|  | E’ |

- בעמודה השמאלית שבטבלה הבאה רשומות שלוש סדרות קלט המוקשות כל אחת משמאל לימין על המקלדת בעת ריצת התוכנית, בקצב הקשה של תו אחד לשנייה (כל סדרה מוקלדת בהרצה נפרדת). עבור כל אחת מסדרות הקלט, מלאו בטבלה את הפרטים הבאים:

- מספר הפעמים (ברישום אוקטאלי) שהפקודה   dec timer   בשגרה  clk מתבצעת (הפקודה רשומה בתוכנית באותיות נטויות ומודגשת בקו).

- הערך (ברישום אוקטאלי) הרשום במלה שכתובתה counter לאחר הפסיקה האחרונה המשורתת על-ידי התוכנית.

- הפלט שיודפס על המסך.

| הפלט שיודפס על המסך | תוכן counter | מס' הפעמים שהפקודהdec timer מתבצעת | קלט |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C06*hello |
|  |  |  | X51* |
|  |  |  | 16$ |

- מהו שטח ההעברה בו מוחזרת תוצאת החישוב של השגרה  is_digit  אל הנוהל הקורא לשגרה זו?

_____________________________________________________________________

- סמנו בעיגול את המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים (יש לסמן משפט אחד בלבד):

  - פסיקת המדפסת הראשונה תתקבל אחרי 50 פסיקות שעון לפחות.

  - בשליטת המשתמש המקליד לעכב את זמן קבלת פסיקת המדפסת הראשונה כרצונו.

  - אין כל חסם עליון על הזמן העשוי לחלוף בין שתי פסיקות המדפסת האחרונות (אם ישנן כאלה).

  - כל התווים שהוקלדו על-ידי המשתמש יודפסו.

  - אם המשתמש יקליד על מקש אחד לפחות כי אז תמיד יודפס תו אחד לפחות.

  - אף אחד מהמשפטים א-ה אינו נכון.

- סמנו בעיגול את המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים (יש לסמן משפט אחד בלבד):

  - אחרי קלט מסוים התוכנית מייד מפסיקה לשרת פסיקות מדפסת.

  - אחרי פסיקת המדפסת הראשונה לא תתקבלנה אף פעם פסיקות מקלדת.

  - לא תתקבלנה פסיקות מקלדת כאשר השעון פעיל (דהיינו, כאשר סיבית ה-EI ב-cls היא 1).

  - לא תתקבלנה פסיקות מדפסת כאשר השעון פעיל.

  - אחרי פסיקת השעון האחרונה לא תשורתנה יותר פסיקות מדפסת.

  - אף אחד מהמשפטים א-ה אינו נכון.

- משנים את השגרה kb  על-ידי החלפת הפקודה
     	 										    	 		 bis #1, @#tks                                                            	 				
			
(המודגשת בתכנית באותיות נטויות ובקו) בפקודה

 						        inc @#tks

סמנו בעיגול את המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים (יש לסמן משפט אחד בלבד): 
א) התוכנית לאחר השינוי תתנהג באופן זהה לתוכנית המקורית עבור כל קלט.
ב) במהלך ריצת התוכנית עבור הקלט *hello לא תתקבל אף פסיקה מכל סוג שהוא.
ג) במהלך ריצת התוכנית עבור הקלט *hello לא תתקבל אף פסיקת שעון ואף פסיקת מדפסת.
ד) במהלך ריצת התוכנית עבור הקלט *hello לא תתקבל אף פסיקת שעון.
ה) במהלך ריצת התוכנית עבור הקלט *hello לא תתקבל אף פסיקת מדפסת.
ו) אף אחד מהמשפטים א-ה אינו נכון.

- משנים את השגרה kb  על-ידי החלפת הפקודה
     	 										    	 		 bis #1, @#tks                                                            	 				
			
בפקודה

 						mov #1, @#tks   

סמנו בעיגול את המשפט הנכון הראשון מבין המשפטים הבאים:
א) התוכנית לאחר השינוי תתנהג באופן זהה לתוכנית המקורית עבור כל קלט.
ב) במהלך ריצת התוכנית עבור הקלט *hello לא תתקבל אף פסיקה מכל סוג שהוא.
ג) במהלך ריצת התוכנית עבור הקלט *hello לא תתקבל אף פסיקת שעון ואף פסיקת מדפסת.
ד) במהלך ריצת התוכנית עבור הקלט *hello לא תתקבל אף פסיקת שעון.
ה) במהלך ריצת התוכנית עבור הקלט *hello לא תתקבל אף פסיקת מדפסת.
ו) אף אחד מהמשפטים א-ה אינו נכון.

שאלה 4  (16 נקודות)

נתונים שני קטעי מקור csect, ששמותיהם  a  ו-b.  שני הקטעים עוברים תרגום בנפרד ולאחר מכן עוברים קישור וטעינה:

| 1. .csect a 2. .extrn fibo 3. .entry array, last 4. n = 10. 5. main: mov #main, sp 6. jsr pc, fibo 7. halt 8. array: .word 0, 1 9. .blkw n−2 10. last: .word 2*n+array | 11. .csect b 12. .extrn array, last 13. .entry fibo 14. fibo: mov r0, −(sp) 15. mov #array+4, r0 16. loop: cmp r0, last 17. bge exit 18. mov –4(r0), (r0) 19. add –2(r0), (r0)+ 20. br loop 21. exit: mov (sp)+, r0 22. rts pc |
| --- | --- |

להלן רשימה של שינויים בקטעי המקור. עבור כל שינוי הגורם לשגיאה, סמנו בעיגול את השלב הראשון בו תתגלה השגיאה: שלב התרגום על-ידי האסמבלר, שלב הקישור, שלב הטעינה, או זמן-ריצה. אם לא תתגלה שגיאה באף אחד מהשלבים הללו, סמנו בעיגול את התשובה "אין שגיאה". יש להתייחס לכל שינוי בנפרד, ללא תלות בשינויים האחרים, ועבור כל שינוי יש לסמן בעיגול אפשרות אחת בלבד.

  - השמטת שורה 2

א. תרגום         ב. קישור        ג. טעינה          ד. זמן-ריצה        ה. אין שגיאה

  - השמטת שורה 3

א. תרגום         ב. קישור        ג. טעינה          ד. זמן-ריצה        ה. אין שגיאה

  - החלפת שורה 7 בשורה  	          .word 0

א. תרגום         ב. קישור        ג. טעינה          ד. זמן-ריצה        ה. אין שגיאה

  - החלפת שורה 9 בשורה               .blkw last−2

א. תרגום         ב. קישור        ג. טעינה          ד. זמן-ריצה        ה. אין שגיאה

  - החלפת שורה 13 בשורה         .entry fibo, exit

א. תרגום         ב. קישור        ג. טעינה          ד. זמן-ריצה        ה. אין שגיאה

  - החלפת שורה 13 בשורה       .entry fibo, array

א. תרגום         ב. קישור        ג. טעינה          ד. זמן-ריצה        ה. אין שגיאה

  - החלפת שורה 17 בשורה            bge exit+760

א. תרגום         ב. קישור        ג. טעינה          ד. זמן-ריצה        ה. אין שגיאה

  - החלפת שורה 18 בשורה   +movb  −4(r0), (r0)

א. תרגום         ב. קישור        ג. טעינה          ד. זמן-ריצה        ה. אין שגיאה