| הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב | חורף תשס"ג 14/3/2003 |
| --- | --- |

ארגון ותכנות המחשב (את"מ) 234118

בחינת מועד ב'

הפתרון הרשמי

הנחיות:

- משך הבחינה – שלוש שעות.

- בבחינה שלפניכם 12 עמודים כולל דף זה. אנא בדקו כי כולם ברשותכם.

- בבחינה ארבע שאלות. יש לענות על כולן. משקל כל שאלה רשום בראשה.

- ענו תשובותיכם על-גבי הטופס הבחינה במקומות המיועדים לכך בלבד.

- כתבו בקצרה. כל המאריך גורע!

- כל חומר עזר מותר פרט למחשבים ומחשבונים מכל סוג.

בהצלחה

| שאלה | משקל | נקודות |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18 |  |
| 2 | 36 |  |
| 3 | 22 |  |
| 4 | 24 |  |
| סה"כ | 100 |

# שאלה 1 (18 נקודות)

### חלק א'

- (5 נק')
נתון הקטע הבא מתוך תוכנית בשפת אסמבלי של המעבד PDP-11:

cmp  r0, #7

bgt  X

tst  r0

blt  X

הציעו קטע תוכנית באורך שתי פקודות (בלבד), שביצועו יגרום להשפעה זהה (פרט לערכי הדגלים —condition codes ) על התוכנית כמו הקטע הנתון.

| cmp r0, #7 bhi X | bit #177770, r0 bne X |
| --- | --- |

##### חלק ב'

המעבד PDP-NN שונה מהמעבד PDP-11 בכך שערך הדגל N ב-psw שלו הוא קבוע 0. בכל שאר המאפיינים זהים שני המעבדים. לפיכך, ביצוע כל פקודה של המעבד PDP-11 יהיה זהה על המעבד PDP-NN, למעט שינויים של הדגל N מ-0 ל-1.

- (3 נק')
נתון הקטע הבא מתוך תוכנית בשפת אסמבלי של המעבדים PDP-11/PDP-NN

tst   op

bpl  label

כאשר op  הינו אופרנד העשוי להיות ממוען בכל אחת משיטות המיעון הקיימות במעבדים ו-label הינה תווית כלשהי. האם תוצאת הריצה (פרט להשפעה על ערכי הדגלים) תהיה תמיד זהה בשני המעבדים? נמקו תשובתכם.

לא. ב- PDP-NN הקפיצה תתבצע תמיד.

- (5 נק')
רשמו קטע תוכנית באורך שתי פקודות, שתוצאת ריצתו (פרט להשפעה על ערכי הדגלים) על כל אחד משני המעבדים תהיה תמיד זהה לתוצאה המתקבלת כשמריצים את קטע התכנית שבסעיף הקודם על המעבד PDP-11:

| rol op bcc/bhis label | bit #100000, op beq label | cmp op, #077777 bhis/bcc label |
| --- | --- | --- |
|  | asl op bcc/bhis label | cmp #077777, op blo label |

- (5 נק')
מריצים כל אחת מהפקודות הבאות על המעבדים PDP-11 ו-PDP-NN, עם ערכי התחלה זהים לאוגרים (כולל ה-psw) ולכל מלות הזיכרון בשני המעבדים. עבור כל פקודה סמנו אם תוכן האוגרים (כולל ה-psw) והזיכרון יהיו תמיד זהים בשני המעבדים גם אחרי ביצוע הפקודה. כל פקודה מתבצעת בנפרד ללא תלות בפקודות האחרות.

  - jsr pc, subr		( תמיד זהים		( לא תמיד זהים

  - jmp label		( תמיד זהים		( לא תמיד זהים

  - cmp #100000, #1	( תמיד זהים		( לא תמיד זהים

  - bgt label		( תמיד זהים		( לא תמיד זהים

  - asl r0			( תמיד זהים		( לא תמיד זהים

  - clr r0			( תמיד זהים		( לא תמיד זהים

  - iot			( תמיד זהים		( לא תמיד זהים

  - sxt r0			( תמיד זהים		( לא תמיד זהים

  - rti			( תמיד זהים		( לא תמיד זהים

  - sob  r0, loop		( תמיד זהים		( לא תמיד זהים

שאלה 2 (36 נקודות)

כזכור, הפקודה sob מאפשרת לממש בקרת לולאות במעבד PDP-11. כדי לאפשר מגוון רחב יותר של בקרת לולאות, נכתבו שתי שגרות, BeginLoop ו-EndLoop. קריאה לשגרה הראשונה מציינת את ראשית הלולאה ואילו קריאה לשגרה השנייה מציינת את סופה. מבני הנתונים המנוהלים על-ידי שתי השגרות נמצאים במחסנית.

להלן השגרות BeginLoop ו-EndLoop, כחלק מתוכנית דוגמה בשם main:

| 20. BeginLoop: 21. mov (r5)+, −(sp) ; loop variable 22. mov (r5)+, −(sp) ; condition 23. sxt −(sp) 24. asl (sp) 25. com (sp) ; step 26. asl 2(sp) 27. add #base, 2(sp) 28. mov (r5)+, −(sp) ; bound 29. mov 10(sp), −(sp) 30. mov r5, 12(sp) ; return address 31. rts r5 32. EndLoop: 33. add 4(sp), @10(sp) 34. cmp @10(sp), @2(sp) 35. jmp @6(sp) 36. beq leave ; case LT 37. bgt leave ; case LE 38. base: br cont ; case TRUE 39. beq leave ; case GT 40. blt leave ; case GE 41. cont: mov 12(sp), r5 42. br fin 43. leave: mov (sp), 12(sp) 44. add #12, sp 45. fin: rts r5 | 1. LT = −2 2. LE = −1 3. TRUE = 0 4. GT = 1 5. GE = 2 6. . = torg + 1000 7. main: mov #main, sp 8. mov #7, r5 9. clr r0 10. clr i 11. jsr r5, BeginLoop 12. .word i 13. .word LT 14. .word bound 15. inc r0 16. jsr r5, EndLoop 17. halt 18. i: .blkw 1 19. bound: .word 5 |
| --- | --- |

- (2 נק')
כמה פרמטרי קלט מקבלת השגרה BeginLoop  ומהו שטח העברתם?

3 פרמטרים inline

- (2 נק')
כמה פרמטרים מקבלת השגרה EndLoop ומהו שטח העברתם? 

5 פרמטרים inline

- (4 נק')
נתון כי הפקודה בשורה 11 טעונה בכתובת 10168,  המלה בשורה 18 טעונה בכתובת 10408, והמלה בשורה 38 טעונה בכתובת 11308. השלימו בטבלה הבאה (ברישום אוקטאלי) את תוכן המחסנית מייד לאחר הביצוע של הפקודה שבשורה 31. שימו לב כי ערך אחד כבר ממולא בטבלה, וכי ייתכן כי חלק מהכניסות בטבלה תישארנה ריקות.

| תוכן (אוקטאלי) | כתובת |
| --- | --- |
|  | 756 |
|  | 760 |
|  | 762 |
| 1042 (bound) | 766 |
| 1 | 770 |
| 1124 (branch) | 772 |
| 1040 (i) | 774 |
| 1030 (start) | 776 |

- (2 נק')
מה יהיה תוכנו של האוגר r0 עם סיום ריצת התוכנית? 

5

- (2 נק')
מה יהיה תוכנו של האוגר r5 עם סיום ריצת התוכנית? 

7

- (2 נק')
כמה פעמים נקראת השגרה BeginLoop במהלך ריצת התוכנית? 

1

- (2 נק')
כמה פעמים נקראת השגרה EndLoop במהלך ריצת התוכנית? 

5

- (2 נק')
נתון כי ערך פרמטר הקלט השני של השגרה BeginLoop  מוגבל להיות רק אחד מבין חמשת הקבועים המופיעים בשורות 1-5 בתוכנית. עבור אלו ערכים של פרמטר זה תתקבל תוצאת חישוב  1  בשורה 25? 

LT / LE

- (2 נק')
כהמשך לסעיף 8, עבור אלו ערכים של פרמטר הקלט השני לשגרה BeginLoop תתקבל תוצאת חישוב  1−  בשורה 25? 

GT / GE / TRUE

- (2 נק')
רשמו את ערכו של r0 עם סיום ריצת התוכנית אם נשנה את שורה 13 ל-.word LE    

6

- (2 נק')
רשמו את ערכו של r0 עם סיום ריצת התוכנית אם נשנה את שורה 13 ל-  .word GE   

1 (כי הלולאה תמיד תתבצע פעם אחת לפחות)

- (2 נק')
מה יקרה אם נשנה את שורה 13 ל- .word TRUE    ? 

לולאה אינסופית

- (2 נק')
רשמו את ערכו של  r0 עם סיום ריצת התוכנית אם מחליפים את השורות 10-19 בקטע הקוד הבא.

6

clr i jsr r5, BeginLoop .word i .word LT .word two clr j jsr r5, BeginLoop .word j .word LE .word two inc r0 jsr r5, EndLoop jsr r5, EndLoop halt i: .blkw 1 j: .blkw 1 two: .word 2

- (5 נק')
ממשו את שלד הלולאה הבא באמצעות השגרות BeginLoop ו-EndLoop, כשמלת הזיכרון המצויינת על-ידי התווית i מחליפה את האוגר  r0, התווית  first  מצביעה על מלה המכילה מספר חיובי (ממש), ותווית בשם  zero  מצביעה על מלה המכילה 0.  (אין חובה למלא את כל השורות הריקות.)

mov first, r0

loop:

גוף הלולאה

sob r0, loop

mov first, i

jsr r5, BeginLoop

.word i

.word GT

.word zero

גוף הלולאה

jsr r5, EndLoop

- (3 נק')
נתון שלד הלולאה הבא בשפת אסמבלי, כש-i, first ו-last הן תוויות המצביעות על מילים (משתנים) בזיכרון:

mov first, i

jsr r5, BeginLoop

.word i

.word GT

.word last

גוף הלולאה

jsr r5, EndLoop

סמנו מי מבין מבני הבקרה הבאים ממלאים אותה משימה בשפת C (יש לסמן אפשרות אחת בלבד):

| אפשרות א: for (i = first; i < last; i++) { גוף הלולאה { | אפשרות ב: for (i = first; i > last; i−−) { גוף הלולאה { |
| --- | --- |
| אפשרות ג: i = first; while (i >= last) { גוף הלולאה i−−; { | אפשרות ד: i = first; do { גוף הלולאה −−i; { while (i > last); |
| אפשרות ה: i = last−1; for ( ; i >= first; −−i) { גוף הלולאה { | אפשרות ו: for (i = last; i < first; i++) { גוף הלולאה { |

שאלה 3   (22 נקודות)

נתונה התוכנית הבאה המשמשת לבקרה על עדיפויות:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | cls = 177546 tks = 177560 tkb = 177562 tps = 177564 tpb = 177566 .=torg + 60 .word get .word 300 .=torg + 100 .word clock .word 0 . = torg + 2000 main: mov pc, sp tst −(sp) mov #100, @#cls mov #101, @#tks mov #100, −(sp) mov #loop, −(sp) rti loop: wait br loop end: halt ;################################### put: tstb @#tps bpl put mov 2(sp), r1 movb digits(r1), @#tpb rts pc ;################################### get: movb @#tkb, r0 bic #177600, r0 cmp r0, #'0 blt exit cmp r0, #'7 bgt exit bic #177760, r0 mov r0, cl_prio movb prios(r0), @#102 inc @#tks exit: rti ;################################### clock: cmpb @#102, 2(sp) blos ret mov cl_prio, −(sp) jsr pc, put tst (sp)+ mov #end, 0(sp) ret: rti ;################################### cl_prio: .word 0 digits: .ascii<01234567> prios: .byte 0, 40, 100, 140, 200, 240, 300, 340 |
| --- | --- |

תזכורת:   עדיפות המעבד (עדיפות התוכנה) היא 0 עם תחילת ריצת התוכנית.

- (2 נק')
מהי המשימה המתבצעת בשורות 17-19?

עדיפות תוכנה מקבלת ערך 2

- (3 נק')
אלו מבין ההתקנים הבאים יוכלו ליזום פסיקה ולקבל שירות לפני הביצוע הראשון של הפקודה בשורה 20? (סמנו ב-x כל התקן כזה)

- מקלדת

- מדפסת

- שעון

## (2 נק')
מה תדפיס התוכנית לפני הקשת תו כלשהו?

כלום

## (3 נק')
מה תדפיס התוכנית אם יקיש המשתמש את התו "0" כתו יחיד?

כלום

## (3 נק')
מה תדפיס התוכנית אם יקיש המשתמש "0" כתו ראשון ולאחריו "7" כתו שני ואחרון?

יודפס תו "7"

- (3 נק')
האם קיימים תווים שהקלדתם גורמת לתוכנית לעצור? אם כן, רשמו את אוסף כל התווים אשר הקלדתם גורמת לעצירת התוכנית. אם לא, הסבירו בקצרה.

כן. התווים הם: 3, 4, 5, 6, 7

- (3 נק')
אם תשובתכם לסעיף 6 היתה "כן", רשמו את מספר השורה של הפקודה שתתבצע מייד לפני ביצוע הפקודה halt שבשורה 22.

5

- (3 נק')
מחליפים את הפקודה שבשורה 19 בפקודה

rts pc                                                        	

האם קיימים תווים שהקלדתם גורמת לתוכנית לעצור? אם כן, רשמו את אוסף כל התווים אשר הקלדתם גורמת לעצירת התוכנית.

כן. התווים הם: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

# שאלה 4 (24 נקודות)

נתונים שני קטעי מקור csect, ששמותיהם  A  ו-B.  שני הקטעים עוברים תרגום בנפרד ולאחר מכן עוברים קישור וטעינה:

1   .csect   A

2   .extern	stepOne

3   .entry	size, val

000000	012700   36		4   main:	mov	#arr,   r0

000004	004767   -10		5		jsr	pc,   stepOne

000010	016703   20		6   ret:		mov	val,   r3

000014	006702		7		sxt	r2

000016	071237   54		8		div	@#size,   r2

000022	010267   22		9		mov	r2,   res1

000026	010367   20		10		mov	r3,   res2

000032	000000		11		halt

000034	000000			12   val:	.word	0

000036	000001  000003    000002 	13   arr:	.word	1,2,3,4,5

000004000005

000050	000000			14   res1:	.word	0

000052	000000			15   res2:	.word	0

000054	000005			16   size:	.word	5

17   .csect   B

18  . extern	size, val

19   .entry	stepOne

000000	010001			20  stepOne:	mov	r0,   r1

000002	013702    0			21		mov	@#size,   r2

000006	062167    -12			22   doIt:	add	(r1)+,   val

000012	077203			23		sob	r2,   doIt

000016	000207			24		rts	pc

- (3 נק')
השלימו את המקומות המסומנים בקו בשורות 2, 3, 18 ו-19 כך ששלב הקישור יעבור בהצלחה.

- (4 נק')
השלימו את ערכי המילים החסרות בשפת המכונה כפי שהם מחושבים על-ידי האסמבלר. יש להשתמש ברישום אוקטאלי; אם הערך שלילי, ניתן לציין את ערכו המוחלט עם סימן מינוס ללא צורך חישוב המשלים ל-2.

- (8 נק')
מלאו את טבלאות ה- ESD וה-RLD הבאות עבור שני קטעי התוכנית. יש להשתמש ברישום אוקטאלי. ייתכן כי חלק מהכניסות בטבלאות תישארנה ריקות.

csect A:

csect B:

| ESD Symbol Type Location A SD 0 stepOne ER - val LD 34 size LD 54 | RLD Symbol Flag Location A + 2 stepOne + 6 A - 6 A + 20 |
| --- | --- |

| ESD Symbol Type Location B SD 0 stepOne LD 0 size ER - val ER - | RLD Symbol Flag Location size + 4 val + 10 B - 10 |
| --- | --- |

- (3 נק')
השלימו את טבלת הטעינה הבאה (הטבלה המועברת מן הקשר אל הטען) בהנחה ששני קטעי התוכנית מקושרים לפי סדר הופעתם (הקטע A קודם לקטע B). יש להשתמש ברישום אוקטאלי. ייתכן כי חלק מהכניסות בטבלה תישארנה ריקות.

| Location | Flag |
| --- | --- |
| 2 | + |
| 20 | + |
| 62 | + |

- (2 נק')
האם הקוד בשפת מכונה שנוצר על-ידי הקשר הוא PIC? (סמנו תשובה אחת בלבד)

א) כן
ב) לא

- (4 נק')
להלן רשימה של שינויים בקטעי המקור. עבור כל שינוי הגורם לשגיאה, סמנו בעיגול את השלב הראשון בו תתגלה השגיאה: שלב התרגום על-ידי האסמבלר, שלב הקישור, שלב הטעינה, או זמן-ריצה. אם לא תתגלה שגיאה באף אחד מהשלבים הללו, סמנו בעיגול את התשובה "אין שגיאה". יש להתייחס לכל שינוי בנפרד, ללא תלות בשינויים האחרים, ועבור כל שינוי יש לסמן בעיגול אפשרות אחת בלבד.

- מחיקת שורה 19

א) תרגום	ב) קישור	ג) טעינה	ד) זמן-ריצה	ה) אין שגיאה

- החלפת שורה 21 בשורה            mov size, r2          	       

א) תרגום	ב) קישור	ג) טעינה	ד) זמן-ריצה	ה) אין שגיאה

- החלפת שורה 21 בשורה     mov @size, r2 

א) תרגום	ב) קישור	ג) טעינה	ד) זמן-ריצה	ה) אין שגיאה

- הוספת הפקודהjsr  pc, ret       בשורה חדשה, שתהייה ממוקמת בין שורה 23 לשורה 24:

א) תרגום	ב) קישור	ג) טעינה	ד) זמן-ריצה	ה) אין שגיאה