את"ם – תרגיל בית מס' 1

בתרגיל זה נלמד להכיר את הסימולטור ע"י הקלדת תכנית קצרצרה והרצתה.

נתונה התכנית:

.   =   torg + 2000

main:

mov  lngth, r0

mov #arr1, r1

mov #arr2, r2

mov #sum, r3

;Initialize registers                           mov #diff, r4

loop:

mov (r1), (r3)             ;Read element from arr1

add (r2), (r3)+            ;Read element from arr2 and compute result into sum

mov (r1)+, (r4)           ;Read element from arr1

sub (r2)+, (r4)+          ;Read element from arr2 and compute result into diff

sob r0, loop                ;Go to next iteration

halt

.   =   torg + 3000

lngth:    .word    5.

.   =   torg + 3500

arr1:    .word    3., 5., 4., 15., 10.

.   =   torg + 4000

arr2:    .word    2., 1., 0., 8., 2.

.   =   torg + 4500

sum:    .blkw    50.

.   =   torg + 5000

diff:    .blkw    50.

הקלידו את התכנית לקובץ טקסט רגיל וקראו לו בשם ex1.s11.

השתמשו באסמבלר ע"מ לתרגם את הקובץ הנ"ל לשפת מכונה.

הריצו את הסימולטור על מנת לבצע את התוכנית ex1.o11 שנוצרה ע"י האסמבלר.

יש להגיש:

הגשה אלקטרונית:

עבור סטודנטים בת"א:

יש להגיש את הקובץ כ- attachment ל-e-mail עם הכותרת:

Extern-TA-EX1-<student_name>-<student id>

עבור סטודנטים בחיפה:

יש להגיש את הקובץ כ- attachment ל-e-mail עם הכותרת:

Extern-HAIFA-EX1-<student_name>-<student id>

הגשה מודפסת:

הדפס של הקובץ ex1.lst שנוצר ע"י האסמבלר.

הדפס של פלט הסימולטור בזמן הרצת התכנית (ע"י יצירת קובץ מטיפוס *.log) הכולל:

תוכן המערכים sum ו-diff לאחר ההרצה.

תוכן הרגיסטרים לאחר ההרצה

בהצלחה !